## Slide 1
汽车电工电子技术
项目一 汽车直流电路检修

## Slide 2
认识汽车基本电气元件
任务2

## Slide 3
任务描述
汽车原装车灯为卤素大灯, 现将卤素大灯改装成 LED 灯后, 车辆的车灯故障灯亮起。
针对此现象查找故障原因并修复故障

## Slide 4
任务引导
1.电阻串联对电压、 电流有什么影响?
2.电阻并联对电压电流有什么影响？
请思考：

## Slide 5
R的计量单位是欧姆（Ω），简称欧
实用单位还有千欧（KΩ），兆欧（MΩ）
1KΩ=103Ω
1MΩ=106Ω
一、电阻
导体对电流的阻碍能力称为电阻
具有这种特性的电路元件称为电阻元件, 用R 表示
1.电阻的概念
（电阻）

## Slide 6
（1）电阻按阻值特性可分为固定电阻、可调电阻和特种电阻等。不能调节的称为定值电阻或固定电阻，可以调节的称为可调电阻。常见的可调电阻是滑动变阻器，例如收音机音量调节的装置就是个圆形的滑动变阻器。主要应用于电压分配的可调电阻，称为电位器。
（2）电阻按制造材料可分为碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、无感电阻和薄膜电阻等。
（3）电阻按安装方式可分为插件电阻和贴片电阻。
（4）电阻按功能可分为负载电阻、采样电阻、分流电阻和保护电阻等。
一、电阻
2.电阻的分类

## Slide 7
（1）额定功率：在规定的环境温度和湿度下，假定周围空气不流通，在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下，电阻器上允许消耗的最大功率
（2）标称阻值：产品上标示的阻值，其单位为欧，千欧、兆欧
（3）允许误差：电阻器和电位器实际阻值对于标称阻值的最大允许偏差范围，它表示产品的精度
电阻值的表示方法有三种，分别是：
直标法：把电阻值(标称阻值)、误差和功率直接标注在电阻体上
数标法：主要用于贴片等小体积的电阻
色标法：色标法就是用标注在电阻体上的四条不同颜色的色环，表示电阻器的电阻值和误差
一、电阻
3.电阻的主要性能指标

## Slide 8
一、电阻
4.电阻的特性
（1）欧姆定律
流过电阻上的电流与加在电阻上的电压成正比，与该电阻的阻值成反比
当电流、电压参考方向选择相反时（非关联）：
当电流、电压参考方向选择相同（关联）时：

## Slide 9
一、电阻
4.电阻的特性
（2）电阻的串联、并联
并联：如果电路中有两个或更多个电阻连接在两个公共的结点之间，则这样的连接法就称为电阻的并联
串联：如果电路中有两个或更多个电阻一个接一个地顺序相连，并且这些电阻通过同一个电流，则这样的连接法就称为电阻的串联
串联等效电阻等于各电阻之和，即R=R1+R2
并联等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和，即

## Slide 10
1.电容的概念
二、电容
电容的单位为法拉（F），常用单位有微法（μF）、纳法（nF）和皮法（pF）
电容是一种能存贮电荷（电场能）的电路元件，其固有参数为电容量（简称电容），它表示了电容存贮电荷的能力，用大写字母C表示。其大小等于电容器任一极板上所储存的电荷量ｑ与两极板间电压ｕ的比值，即

## Slide 11
2.电容的分类
二、电容
电容按容值特性可分为固定电容器和可调电容器，按电容器的介质材料分为：纸介、金属化纸介、有机薄膜纸介、瓷介、云母、铝电解、电解等类型。
（1）纸介电容器：用纸做介质，其温度系数大，稳定性差，损耗大，有较大的固有电感。
（2）金属化纸介电容器：结构和性能与纸介电容器相近，但体积和损耗较后者小，内部纸介质击穿后有自愈作用。
（3）有机薄膜介质电容器：包括极性介质和非极性介质两类。极性介质电容器耐热和耐压性能好；非极性介质电容器损耗小，绝缘电阻高，广泛用于高频电路和对容量要求精密、稳定的电路中。
（4）瓷介电容器：介质材料为电容器陶瓷。其中高频瓷介电容器损耗小、稳定性好，可在高温下使用。低频瓷介电容器损耗大、稳定性差，但容量易做得大。
（5）云母电容器：以云母作为介质的云母电容器具有很高的绝缘性能，即使在高频时使用也只有很小的介质损耗。自身电感很小，工作频率高，工作电压高等特点。
（6）电解电容器：电解电容器的介质为很薄的氧化膜，故容量可做得很大。

## Slide 12
3.电容的标注
二、电容
电容的主要参数有：标称容量（C）和偏差、绝缘电阻（或称漏电电阻）、介质损耗等。电容参数的标注方法常有：
（1）直标法：把电容器标称容量、允许偏差和工作电压直接标注在电容体上。如0.22μ±10%，6.3V。当电容的外型体积较小时，往往只标容量，如6.8pF。
（2）文字符号法：将容量的整数部分写在容量单位符前面，小数部分写在后面，如3n3，为3300pF。
（3）色标法：用颜色把电容器的主要参数标注在电容体上，其颜色所代表的数值和意义与电阻器的色标颜色相同。
（4）特殊标注：只标数字无小数点则单位为pF，有小数点单位为μF。

## Slide 13
4.电容在汽车中的应用
二、电容
带电容定时装置的门锁开关

## Slide 14
1.电感的概念
三、电感
电感线圈即电感，也是一种能贮能（磁场能）的电路元件，其固有参数为电感量（简称电感），它表示了电感存贮磁场能的能力，用大写字母L表示，在国际单位制中电感的单位为亨利，简称亨，用H表示。电感量在数值上等于电感线圈产生在磁通与线圈匝数乘积NΦ（一般称为磁链ψ）与流过其的电流的比值，即
式中为磁链，Φ为磁通，N为线圈匝数。

## Slide 15
2.电感的标注
三、电感
电感器的主要参数包括电感量、允许偏差、额定电流和品质因数。其中，品质因数又称Q值，是衡量电感器质量的主要参数。Q值越高，损耗越小，效率越高，品质也就越好。电感的标注方法主要有直标法、色标法、数码法。
直标法：在小型固定电感器的外壳上直接用文字标出电感器的主要参数，如电感量、误差量、最大直流工作的对应电流等。
色标法：用颜色把电感器的主要参数标注在电容体，其颜色代表的数值和意义与电阻器的色标颜色相同，例如，红红银黑：表示其电感量为(0.22±20%)μH；
数码法：标称电感值采用三位数字表示，前两位数字表示电感值的有效数字，第三位数字表示0的个数，小数点用R表示，单位为μH。

## Slide 16
3.电感在汽车中的应用
三、电感
笛簧开关式电流传感器

## Slide 17
再接再厉
引领世界，创造未来