## Slide 1
汽车电工电子技术
项目一 汽车直流电路检修

## Slide 2
简单电路的分析计算
任务3

## Slide 3
任务描述
已知蓄电池E1和内阻R1、发电机E2和内阻R2、电器负载R3，试求电器负载R3上的电压及电流。

## Slide 4
任务引导
1.单纯使用欧姆定律和电阻串并联公式是否能求解所有电路？
2.回路对电流有什么样的影响？
请思考：

## Slide 5
一、电路名词
一个复杂电路由许多分支构成，电路中的每个分支称做支路。支路可能是一个元器件，也可能是几个元器件串联而成，但无论支路中有几个元器件，只要通过它们的电流是一个，那它们就属于一条支路。
1.支路
图中efab就是一条支路，它由两个元器件串联而成。be也是一条支路，也是由两个元器件串联而成的。bcde又是一条支路，由一个元器件构成。
efab称为有源支路，bcde称为无源支路。

## Slide 6
2.节点
三个或三个以上支路的汇接点称做节点。
图中的b点和e点都是节点
3.回路
电路中任何一个闭合路径称为回路。
图中有三个回路，它们分别为befab、bedcb、abcdefa。
4.网孔
内部不含有支路的回路叫网孔。如abef和bcde都是网孔。
一、电路名词
5.网络
一般把含元件较多的电路称为网络。
（电路名词）

## Slide 7
基尔霍夫电流定律（KCL）用以确定节点处各电流间的关系。即在任一时刻，流入一个节点的电流总和等于从该节点流出的电流的总和。如图1.28所示电路中，流进节点b的电流有I1和I2，它们的总和是I1+I2，而由节点b流出的电流只有I3，根据基尔霍夫电流定律，可写出节点b的节点方程
二、基尔霍夫电流定律
上述节点电流方程可改写成
即：
该式说明了汇聚于某节点的电流代数和等于零
基尔霍夫电流定律

## Slide 8
在列节点电流方程以前，先要选定各支路电流的参考方向，通常把流进节点的电流前面取正号，而流出节点的电流前面取负号。下图所示电路有五条支路的电流汇聚于一个节点，参考方向均已选定，其中I1、I2、I4是流进节点，应取正号，而电流I3、I5是由节点流出，应取负号，则该节点的电流方程为
二、基尔霍夫电流定律

## Slide 9
基尔霍夫电流定律对于包围着几个节点的封闭面也是适用的。下图中虚线所示的封闭面内有三个节点，各支路电流的参考方向已选定如图所示，则三个节点的电流方程为
二、基尔霍夫电流定律
将上面三式相加便得
或者写成
可见通过任一封闭面的电流代数和也等于零

## Slide 10
基尔霍夫电压定律( KVL)用以确定一个回路中各支路电压间的关系。下图所示的闭合电路中，假定U1 >U2，则回路电流为
三、基尔霍夫电压定律
上式表明了在一个闭合电路内，从闭合回路的任意点起始，沿回路环绕一周，再回到该点，电位升高的总和等于电位降低的总和，这就是基尔霍夫电压定律所表示的内容。
把上式改写成电压的形式为
基尔霍夫电压定律

## Slide 11
下图中已标明了电流的参考方向。在abcfa回路中，从任意一点出发，取顺时针的方向循行一周，则在这个方向上U1和I2R2为电位升高，U2和I1R1为电位降低，回路方程为
三、基尔霍夫电压定律
从上式得出的结论是：在电路的任意一个闭合回路中，电动势的代数和等于各电阻上电位降的代数和。即
或者写为
在任一时刻，在任一闭合回路循行方向上，回路中各部分电压的代数和恒等于零。如果规定电压升者取正号，则电压降者就取负号。

## Slide 12
四、电压源和电流源的等效变换
下图表示一个实际电源的电压源模型，应用KVL定律，列出回路电压方程
下图表示一个实际电源的电流源模型，应用KCL定律，列出节点电流方程

## Slide 13
五、支路电流法
用基尔霍夫定律列出以支路电流为未知量的方程来求解支路电流的方法，称为支路电流法
求解步骤：
1．选定各支路电流的方向
2．应用基尔霍夫电流定律列出节点方程
3．应用基尔霍夫电压定律列出回路方程
4．求解方程组

## Slide 14
六、叠加定理
叠加定理指出：当线性电路中有几个电源共同作用时，各支路电流等于各个电源单独作用时在该支路产生的电流的代数和（叠加）
叠加定理

## Slide 15
七、戴维南定理
任何一个有源二端网络都可以简化为一个理想电压源和内电阻相串联的模型
先从一个例子来看。如要求做出图（a）中RL以左的有源二端网络的等效电路。将RL以外的网络利用电压源和电流源的等效变换加以化简，如图（b）、（c）和（d）。最后点画线框内整理成一个8V的理想电压源和一个9 电阻相串联的模型，如图（e）。图（e）称为图（a）的戴维南等效电路。

## Slide 16
再接再厉
引领世界，创造未来