## Slide 1
汽车电工电子技术
项目二 汽车交流电路分析

## Slide 2
认识单相正弦交流电
任务1

## Slide 3
任务描述
在汽车电路维护中, 需经常使用示波器对电压、电流进行检测, 通过示波器可以直观地观察被测电路的波形(形状类型、幅值、频率、周期、相位等), 从而判断电压、电流类型以及电路工作情况, 有时还需要对两个或多个波形进行比较, 从而迅速、准确地找到故障及其出现的原因。

## Slide 4
任务引导
1.交流电和直流电有什么区别?
2.交流电在生活中有哪些应用?
请思考：

## Slide 5
从图(b) 所示的波形图中可以看到, 正弦交流电有以下特点:
1. 变化的瞬时性
正弦交流电的大小和方向时时刻刻都在变化
2. 变化的周期性
正弦交流电每隔一定时间又做重复的变化
3. 变化的规律性
正弦交流电是随着时间按正弦规律变化的
直流电, 其电流(及电压、电磁势) 的方向是不随时间变化的。所谓交流电, 是指电流(及电压、电动势) 的方向随时间的变化而变化。通常将交流电分为正弦交流电和非正弦交流电两大类。其中, 正弦交流电是指其交流量随时间按正弦规律变化

## Slide 6
在正弦交流电路中, 所有的电压、电流等物理量的大小和方向都是按正弦规律变化的。
一、正弦量三要素
正弦量的三要素分别是描述正弦量变化快慢的要素、描述正弦量变化大小的要素和描述正弦量初始位置的要素‌

## Slide 7
周期 T
正弦交流电变化一周所需要的时间称为周期， 基本单位是秒(s)。
周期越大, 说明正弦交流电每重复变化一次所需的时间越长, 也即正弦交流电变化得越慢; 反之, 周期小, 则说明正弦交流电变化得快。
一、正弦量三要素
1.描述正弦量变化快慢的要素
常用单位还有毫秒（ms）、微秒（μs）、纳秒（ns）它们之间的关系是：

## Slide 8
频率 f
正弦交流电每秒内变化的次数称为频率, 用字母f 表示, 基本单位是赫兹(Hz)。
由周期和频率的定义可知, 周期和频率是互为倒数的关系。即
T =1/f或f =1/T
我国的工频是50 Hz。
一、正弦量三要素
1.描述正弦量变化快慢的要素
常用单位还有千赫（kHz）、兆赫（MHz）、吉赫（GHz）它们之间的关系是：
。

## Slide 9
角频率 ω
角频率就是交流电每秒钟变化的弧度, 用字母ω 表示, 单位是弧度/ 秒(rad/ s)。周期T、频率f 和角频率ω 的关系是
ω=2πf=2π/T
一、正弦量三要素
1.描述正弦量变化快慢的要素

## Slide 10
瞬时值
正弦交流电的电压、电流、电动势, 在任一瞬间的数值叫交流电的瞬时值, 用小写字母表示, 如u、i、e 分别表示正弦交流电压、电流、电动势的瞬时值。
一、正弦量三要素
2.描述正弦量变化大小的要素
u=Umsin(ωt+ψu )V
i=Imsin(ωt+ψi )A
e=Emsin(ωt+ψe )V

## Slide 11
最大值
瞬时值中最大的值称为最大值。最大值也称为幅值或峰值。在波形图中,曲线的最高点对应的纵轴值, 即表示最大值。最大值用带下标m的大写字母表示, 如Um 、Im 、Em 分别表示正弦交流电压、电流和电动势的最大值。
一、正弦量三要素
2.描述正弦量变化大小的要素

## Slide 12
有效值
一个交流电流i和一个直流电流I分别通过相同的电阻 R,在相同时间内产生相同的热量, 那么该直流电流I就称为交流电流i的有效值。有效值用大写字母表示,如U、I、E 分别表示正弦交流电压、电流、电动势的有效值。
一、正弦量三要素
2.描述正弦量变化大小的要素
通常所说的交流电的电动势、电压、电流的大小都是指它的有效值，交流电气设备铭牌上标注的额定值、交流电压表和交流电流表的读数都是有效值

## Slide 13
相 位
一、正弦量三要素
3．描述正弦量初始位置的要素
式u=Umsin(ωt+ψu )V 中的角度 ωt+ψ 称为相位角, 简称相位

## Slide 14
初相位
正弦量是随时间变化而不断变化的,因此正弦量初始起点不同,正弦量的初始值 (t =0) 就不同, 到达幅值或特定值的时间也就不同。
一、正弦量三要素
3．描述正弦量初始位置的要素
t =0时的相位角称为初相位，它反映了正弦量的初始位置，初相位的单位有度（°）、弧度（rad），初相位的取值范围一般规定为-π~π。若初相位角度不在该范围内，可将该角度加或减360°
初相位的确定方法是：将波形在 区间且处于上升沿时与横轴的交点定为初始点，求得该初始点对应的角度即

## Slide 15
相位差
一、正弦量三要素
3．描述正弦量初始位置的要素
两个频率相同的交流电的相位之差,称为相位差, 用字母φ表示。
其表达式分别为
u =Umsin(ωt+ψu)
i =Imsin(ωt+ψi)
则 u 与 i 的相位差为
φ=(ωt+ψu )- (ωt+ψi) = ψu-ψi

## Slide 16
正弦交流电的表示方法就是用某种方式把正弦交流电的三要素 (最大值、 角频率、 初相位) 描述出来。正弦交流电的表示方法有解析式和图示法两种。
二、正弦交流电的表示方法
1. 解析式 (瞬时表达式)
用正弦函数解析式可表示出正弦交流电的三要素。 如瞬时值 e 是时间 t 的正弦函数, 最大值 Em 、 角频率 ω 和初相位 ψ 确定后, 某时刻的瞬时值也就确定了。

## Slide 17
2. 图示法
用某种图形把反映正弦变化规律的三要素表示出来的方法称为正弦交流电的图示法。 图
示法分为正弦曲线图示法和旋转矢量图示法。
1) 正弦曲线图示法
在直角坐标系中, 用横坐标表示时间 t (或 ωt), 用纵坐标表示正弦交流电的瞬时值,选取适当的比值, 就可以在坐标系中用正弦曲线将按正弦规律变化的交流电表示出来。
2) 旋转矢量图示法
用正弦曲线表示一个正弦交流电时, 比较形象、直观, 但如果在同一坐标系中表示几个正弦交流电时, 由于曲线较多, 便显得太复杂了, 而采用旋转矢量来表示则一目了然。
二、正弦交流电的表示方法

## Slide 18
1.同频率正弦交流电的和与差
三、 同频率正弦交流电的相量运算
如求两个同频率的正弦交流电的和与差, 一般采用相量的代数形式进行计算。 即
已知 A1= a1+jb1 , A2= a2+jb2 , 则
A1±A2= (a1±a2 ) +j (b1±b2 )
求两个同频率的正弦交流电的和与差, 还可以采用作图法, 即用平行四边形法则合成进行运算。
设旋转矢量 OA代表正弦交流电 i1=Im1sin(ωt+ψ1 ), OB代表 i2= Im2sin(ωt+ψ2 ), 它们以相同的角速度 ω 按逆时针方向绕原点O匀速旋转。根据平行四边形法则, 以 OA 和 OB 为邻边作平行四边形 OACB, 则平行四边形的对角线 OC即正弦交流电 i1和 i2 的和 i。 矢量 OC的长度代表正弦交流电 i 的有效值,OC与 x 轴的夹角 ψ 代表电流 i 的初相位, 则
i = i1+i2= Imsin(ωt+ψ)
在交流电路的计算中, 常需要将几个同频率的同类正弦量相加减或相乘除

## Slide 19
1.同频率正弦交流电的和与差
三、 同频率正弦交流电的相量运算
电流 i 的振幅等于两个相加的正弦交流电 i1 和 i2 的振 幅的矢量和:
Im= Im1+ Im2
有效值也满足
I= I1+I2
若要进行同频率正弦量的减法运算, 仍可利用上述方法。
如要求 i = i1-i2 , 就可看成是矢量 I1与矢量 (-I2) 的相加, 即
I = I1-I2= I1+ (-I2)
这里的-I2是与 I2方向相反、 量值相等的矢量, 即
-i2= -Im2sin(ωt+ψ2 )= Im2sin(ωt+ψ2±π)
即将 I2旋转 180°即可得到-I2, 再与 I1求和, 如图 2-17 所示。
在交流电路的计算中, 常需要将几个同频率的同类正弦量相加减或相乘除。

## Slide 20
2. 同频率正弦交流电的积与商
三、汽车电路的工作状态
如求两个同频率的正弦交流电的积与商, 一般采用相量的极坐标形式进行计算
已知 A1= r1∠ψ1 , A2= r2∠ψ2 , 则

## Slide 21
再接再厉
引领世界，创造未来