## Slide 1
汽车电工电子技术
项目二 汽车交流电路分析

## Slide 2
单一参数的正弦交流电路
任务2

## Slide 3
任务描述
在交流电路中，电阻、电感、电容分别会呈现出不同的特性，同时需经常使用示波器对不同元件的电压、电流进行检测，通过示波器可以直观的观察不同元件的波形（形状类型、幅值、频率、周期、相位等）。

## Slide 4
任务引导
1.电阻、电感、电容元件上分别通过交流电和直流电有什么区别？
2.电容充放电的过程是什么样的？
请思考：

## Slide 5
交流电路一般均受电阻、电感、电容这三个元件的影响，而这三个元件对交流电路的影响又各不相同。因此需掌握单一元件（电阻、电感、电容）在交流电路中电压与电流的特性关系，如纯电阻电路、纯电感电路、纯电容电路。
一、单一参数的正弦交流电路
（电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性）

## Slide 6
所谓纯电阻电路就是在交流电路中只具有电阻性元件的电路。例如，白炽灯、电阻炉等组成的交流电路就可看成是纯电阻电路。如下图所示，图中所标的电压、电流的方向是指它们的参考方向。
一、单一参数的正弦交流电路
纯电阻电路
1.电阻元件的交流电路特性

## Slide 7
（1）电压与电流的关系
设电压为 ，根据欧姆定律，电路中的电流为
式中
上式两边同除以得到有效值之间的关系
一、单一参数的正弦交流电路
由上述分析可知，在交流电压作用下，电阻中通过的电流是与电压同频率的正弦交流电流，电流与电压同相位。通过电阻的电流有效值等于电阻两端电压有效值与电阻值之比（最大值也如此），仍保持欧姆定律的形式。
1.电阻元件的交流电路特性

## Slide 8
下图是它们的曲线图和相量图
一、单一参数的正弦交流电路
纯电阻电路中电流、电压、功率的曲线图及电压、电流相量图
1.电阻元件的交流电路特性
（1）电压与电流的关系

## Slide 9
（2）功率
1）瞬时功率
一、单一参数的正弦交流电路
把电流和电压的瞬时值表达式代入，可得
交流电通过电阻所产生的功率是随时间而变化的，在某一时刻所产生的功率称为瞬时功率。瞬时功率等于电压瞬时值与电流瞬时值的乘积，即
由式可知，瞬时功率包括两部分，一部分是常量
，另一部分是交变量
在任何时刻，电阻总是吸收电源供给的电能，并把它转化为热能。
1.电阻元件的交流电路特性

## Slide 10
（2）功率
2）平均功率
一、单一参数的正弦交流电路
由于瞬时功率不断变化，不便于计算，所以一般用瞬时功率在一个周期内的平均值来表示功率的大小，称为平均功率，又称有功功率，用大写字母P表示
电阻取用的功率（有功功率）等于电阻两端电压的有效值与通过电阻的电流有效值的乘积。有功功率的单位是瓦[特]（W），常用功率有千瓦[特]（kW）、毫瓦（mW）。工作中常说的20 W的灯，45 W的电烙铁，是指有功功率。
1.电阻元件的交流电路特性

## Slide 11
例2.16 的电阻接在V的交流电源上，求通过电阻的电流瞬时值、有效值及其有功功率
一、单一参数的正弦交流电路
解：
1.电阻元件的交流电路特性

## Slide 12
一、单一参数的正弦交流电路
1.电阻元件的交流电路特性
例2.17 220 V、60 W的白炽灯接在 V的交流电源上，求通过白炽灯的电流瞬时值、有效值。
解：白炽灯的电阻
A或

## Slide 13
把电感线圈接到交流电源上，当线圈的电阻及分布电容非常小时，可略去不计，则此电路可认为是纯电感电路。
一、单一参数的正弦交流电路
2.电感元件的交流电路特性
（1）电压与电流的关系
XL称为线圈的感抗，单位为欧姆（ ）
当通过线圈的电流是一正弦交流电时，则线圈两端的电压也必是同频率的正弦交流电，并且电压超前电流π/2；电流有效值等于电压有效值与线圈感抗之比

## Slide 14
介质电阻和分布电感影响很小，即电容起主导作用的电路称为纯电容电路
一、单一参数的正弦交流电路
3.电容元件的交流电路特性
（1）电压与电流的关系
XC称为电容器的容抗，单位为欧姆（ ）
当电容器两端加有正弦交流电压时，通过电容器的电流为同频率的正弦交流电，并且电流超前于电压π/2，电流有效值等于电压有效值与电容器容抗之比。

## Slide 15
二、电阻、电感、电容的串并联
实际上，仅仅含有一个元件的交流电路并不多见，而真正的纯电阻、纯电感、纯电容电路也是不存在的。它们是一种理想的电路。常见的交流电路往往同时具有几个元件，并按一定的方式联结起来。然而任何一个实际的电路却可以利用这些理想电路的串、并联的组合来代替。下面分别对串、并联电路进行讨论。

## Slide 16
1．电阻、电感、电容的串联电路
下图为一电阻、电感、电容的串联电路，电压和电流的参考方向如图所示
二、电阻、电感、电容的串并联
R、L、C串联电路
设流经电路中的电流为
则
根据基尔霍夫电压定律
u = uR + uL + uC
经运算化简得

## Slide 17
2．电阻、电感、电容的并联电路
下图为一电阻、电感、电容的并联电路
二、电阻、电感、电容的串并联

## Slide 18
再接再厉
引领世界，创造未来