## Slide 1
汽车电工电子技术
项目五 汽车模拟电路的安装调试
Notes: <number>

## Slide 2
汽车电路中二极管的装调
任务1
Notes: <number>

## Slide 3
任务描述
近光灯正常工作时候，车身控制模块（BCM）接收组合开关的信号，依据开关信号控制近光灯继电器的输出回路的通断，进而控制近光灯的点亮与熄灭。若近光灯无法被正常点亮，可能涉及到的相关部件是灯具、开关、BCM、继电器、保险、电源、线束、接插件等，要定位故障点，需要逐一进行排查。
Notes: <number>

## Slide 4
任务引导
1.汽车室内外都有哪些灯，这些灯分别都是什么作用？
2.依据灯具发光原理的不同，汽车灯具可以分为哪些类型？
请思考：
Notes: <number>

## Slide 5
一、半导体的基础知识
1.半导体的概念
导电性能介于导体与绝缘体之间的物质称半导体。半导体的电阻率为10.3~ 。常用的半导体材料有晶体结构。
Notes: <number>

## Slide 6
导 体
1
半导体
2
绝缘体
3
掺杂特性：纯净的半导体掺入微量元素，电阻率变化很大
热敏特性：受热后导电能力显著增强
光敏特性：收到光照后，导电能力显著增强
纯硅中掺入百万分之一的硼后，电阻率从2×103Ωm变成4×10-3Ωm
2.半导体的特性
一、半导体的基础知识
Notes: <number>

## Slide 7
3.本征半导体
天然的硅和锗是不能制作成半导体器件的，只有经过高度提纯，形成不含其他杂质且具有晶体结构的半导体，可称为本征半导体，如图右所示。
(１)半导体的导电机理与金属导体导电机理有本质上的区别。
(２)本征半导体中载流子数目极少，其导电性能很差。
(３)温度越高，载流子的数目越多，半导体的导电性能也就越好，所以，温度对半导体器件性能影响很大。
一、半导体的基础知识
Notes: <number>

## Slide 8
4. N型和P型半导体
一、半导体的基础知识
(1)本征半导体：纯净的半导体材料。（电中性）
(2) N型半导体：4价元素掺入微量5价元素后形成N型半导体。
自由电子数>>空穴数。
(3) P型半导体：4价元素掺入微量3价元素后形成P型半导体。
空穴数>>自由电子数。
掺入杂质
掺杂半导体
Notes: <number>

## Slide 9
5.PN结
在一块纯净的半导体晶体上，采用特殊掺杂工艺，在两侧分别掺入三价元素和五价元素。一侧形成P型半导体，另一侧形成N型半导体，就能够形成PN结。
一、半导体的基础知识
Notes: <number>

## Slide 10
一、半导体的基础知识
多数粒子的浓度差 多数粒子的扩散运动 空间电荷区（PN结）
少数粒子做漂移运动 内电场
两个运动达到动态平衡后形成PN结中的动态平衡
5.PN结
PN结形成过程
Notes: <number>

## Slide 11
二、半导体二极管
1.二极管的结构
在PN结的两端各引出一根电极引线，然后用外壳封装起来就构成了半导体二极管，简称二极管，如下左图所示，其图形符号如下右图所示。由P区引出的电极称正极（或阳极），由N区引出的电极称负极（或阴极），电路符号中的箭头方向表示正向电流的流通方向。
Notes: <number>

## Slide 12
二、半导体二极管
2.二极管的类型
二极管的种类很多，按制造材料分类，主要有硅二极管和锗二极管；按用途分类，主要有整流二极管、检波二极管、稳压二极管、开关二极管等；按接触的面积大小分类，可分为点接触型和面接触型两类。
Notes: <number>

## Slide 13
二、半导体二极管
3.二极管的单向导电性
二极管加正向电压，即P区接正，N区接负，内电场被削弱，电子的扩散加强，形成较大的扩散电流，PN结正向导通。
二极管加反向电压时，PN结变宽，反向电流较小，反向电阻较大，PN结处于截止状态。也即PN结具有单向导电性。
E
P区
N区
耗尽层
内电场
外电场
U
-
+
R
IR
E
P区
N区
耗尽层
内电场
外电场
U
+
-
I
R
Notes: <number>

## Slide 14
三、二极管的测量方法
对一般小功率管；使用欧姆挡的“R×100”档或“R×lk”档位，而不宜使用“R×1”档和“R×l0k”档，当使用“R×1”档时，由于万用表内阻很小，通过二极管的正向电流较大，可能烧毁管子；当使用“R×l0k”档时，由于万用表电池的电压较高，加在二极管两端的反向电压也较高，易击穿管子。对大功率管，可选“R×1”档。具体检测方法如下：
1．性能判断：将两表笔任意接触晶体二极管两端，读出电阻值，再交换红黑表笔测量，读出电阻值。对正常的晶体二极管来讲，两次测量的阻值一定相差很大，阻值大的是反向电阻，阻值小的是正向电阻。
2．正、负极判断：在检测的电阻值一大一小的情况下，电阻值小的那次，万用表的黑表笔接的是二极管的正极，红表笔接的是二极管的负极。
3．硅、锗材料判断：硅材料二极管的正向电阻为数百至数千欧姆，反向电阻在lM 以上；锗材料二极管的正向电阻为10～1000 ，反向电阻在100 k 以上。
Notes: <number>

## Slide 15
四、二极管的运用
二极管的整流运用，如下图所示，在变压器副边电压 为正的半个周期内，二极管正向导通，电流经二极管流向负载，在 上得到一个极性为上正下负的电压；而在 为负半周时，二极管反向截止，电流等于零。所以在负载电阻 两端得到的电压 的极性是单方向的，达到了整流的目的。
1.二极管的整流作用
Notes: <number>

## Slide 16
四、二极管的运用
即把某点的电位钳制在某一数值，其电路如右图所示，VD1和VD2 视为理想二极管，输入端A的VA=3V电位 ，B的电位VB =0V，两个二极管的负极通过电阻R1接在.12V的电源上。由于VA> VB，所以VD1优先导通，VF=3V ，VD2反向截止。在这里，VD1起钳位作用，将输出端F的电位钳制在3V，而VD2起隔离作用，把输入端B和输出端F隔离开来。
2.二极管的钳位作用
Notes: <number>

## Slide 17
四、二极管的运用
利用二极管的单向导电性，将输入电压限定在要求的范围之内，叫做限幅。如图5.10(a)所示的双向限幅电路中，假设 、 为理想二极管。当输入电压 >3V时，二极管 因处在正向偏置而导通，二极管 因处在反向偏置而截止，此时 =3V；当 <.3V时，同理可得，二极管 截止，二极管 导通，此时输出电压 =3V；当 在.3V与+3V之间时， 和 均截止，因此输出电压 = 。输入输出波形如图5.10 （b）利用这个限幅电路就可以把输入电压 的幅度加以限制。
3.二极管的限幅作用
Notes: <number>

## Slide 18
再接再厉
引领世界，创造未来
Notes: <number>