## Slide 1
汽车电工电子技术
项目五 汽车模拟电路的安装调试
Notes: <number>

## Slide 2
汽车电路中三极管的装调
任务2
Notes: <number>

## Slide 3
任务描述
在汽车防盗系统上，各种各样的报警器被广泛用。当报警器得到相应的输入信号时，通过内部电路的转换获得了不同声音信号的输出，大大提高了汽车防盗功能。防盗系统中信号处理中运用到了三极管器件，防盗报警系统出现故障，有可能是三极管故障导致。
Notes: <number>

## Slide 4
任务引导
1.三极管的结构和类型是什么样的，其电流放大作用是如何产生的？
2.该如何检测三极管的好坏？
请思考：
Notes: <number>

## Slide 5
一、三极管的基本知识
1.三极管的结构和分类
三极管是电子电路中基本的电子器件之一, 在模拟电子电路中其主要作用是构成放大电路。
根据不同的掺杂方式, 在同一个硅片上制造出三个掺杂区域, 并形成两个 PN 结, 三个区引出三个电极, 就构成晶体管。
Notes: <number>

## Slide 6
一、三极管的基本知识
1.三极管的结构和分类
按三个区的组成形式，三极管可分为NPN型和PNP型，如下图所示。从符号上区分，NPN型发射极箭头向外，PNP型发射极箭头向里。
Notes: <number>

## Slide 7
2.三极管的电流放大作用
一、三极管的基本知识
晶体管的最主要功能是电流放大；
晶体管放大工作状态时，发射结必须处于正偏，集电结必须反偏（发射极与基极之间的PN结加正向电压，集电极与基极之间的PN结加反向电压），如图所示，
IE=IC+IB
IC=β IB+(1+β)ICBO ≈β IB ; ICBO较小
β为比例系数，一定条件下为确定的常数;
ICBO为集-基反向饱和电流
ICBO
VCC>VBB
NPN型晶体管中载流子运动及各电极电流
Notes: <number>

## Slide 8
二、三极管的伏安特性
输入
回路
输出回路
1、共发射极输入特性曲线
1、固定UCE逐步测量获得曲线。
2、特点：输入特性曲线是同一族曲线；存在一段死区，只有大于死区时才有输入电流IB。
3、晶体管为PNP型时候，输入特性曲线相反。
Notes: <number>

## Slide 9
二、三极管的伏安特性
2、共发射极输出特性曲线，iC=f(uCE)|iB=常数
1、固定IB逐步测量获得曲线。（分别领iB=0μA、 iB=10μA、 iB=20μA、 iB=30μA......）
2、特点：输出特性曲线是同一族曲线；当uCE＞1V时，曲线比较平坦，即晶体管的恒流特性。
3、随着输入电流iB 的增大，曲线上移，说明当uCE 一定时，ic随着iB增大而增大，即电流放大特性。
输入
回路
输出回路
Notes: <number>

## Slide 10
二、三极管的伏安特性
3、三极管的工作状态
⑴ 放大区
条件：发射结正偏，集电结反偏。
特点：iC＝βiB，iC与iB成正比关系。
⑵ 截止区
条件：发射结反偏，集电结反偏。
特点：iB＝0，iC＝ICEO≈0。
⑶ 饱和区
条件：发射结正偏，集电结正偏。
特点：iC与iB不成比例。
即iB增大，iC很少增大或不再
增大，达到饱和，失去放大作用。
⑷ 击穿区
击穿区不是三极管的工作区域
Notes: <number>

## Slide 11
例题：已知下列晶体管工作在放大区，并测得各极对地电压分别为U1 、U2 、U3，试判断其是硅管还是锗管？是NPN型还是PNP型？并确定其B、C、E三极。
A） U1 =5.2V、U2 =5.4V、U3=1.4V
B） U1 =-2V、U2 =-4.5V、U3=-5.2V
二、三极管的伏安特性

## Slide 12
例题：已知下列晶体管工作在放大区，并测得各极对地电压分别为U1 、U2 、U3，试判断其是硅管还是锗管？是NPN型还是PNP型？并确定其B、C、E三极。
A） U1 =5.2V、U2 =5.4V、U3=1.4V
B） U1 =-2V、U2 =-4.5V、U3=-5.2V
二、三极管的伏安特性

## Slide 13
二、三极管的伏安特性
硅管：0.6V ≤ UBE ≤ 0.7V
锗管：0.2V ≤ UBE ≤ 0.3V
依据发射结电压，确定C极、确定种类）
UC＜另两极电位
依据集电结反偏
（确定类型）
UC＞另两极电位
PNP型
NPN型
PNP型
NPN型
UC ＜ UB ＜ UE
UC ＞ UB ＞ UE
电压大小顺序（确定电极）
3
1
2
U1 =5.2V
U2 =5.4V
U3=1.4V
U21 =5.4-5.2=0.2V
U13=5.2-1.4=3.8V
U23 =5.4-1.4=4V
锗管
1/2为B/E极
3对应是C极
U3＜ U1； U3＜ U2
PNP型
U3＜ U1＜ U2
1、2、3对应B极、E极、C极

## Slide 14
例题：已知下列晶体管工作在放大区，并测得各极对地电压分别为U1 、U2 、U3，试判断其是硅管还是锗管？是NPN型还是PNP型？并确定其B、C、E三极。
A） U1 =5.2V、U2 =5.4V、U3=1.4V
B） U1 =-2V、U2 =-4.5V、U3=-5.2V
二、三极管的伏安特性

## Slide 15
三、三极管的主要参数
三极管的电流放大倍数又称三极管的电流分配系数，字母为希腊字母β；在三极管的三个电流中，有一个电流发生变化，另外两个电流也会随着按比例地变化。
2.集-基反向饱和电流ICBO、集-射反向饱和电流ICEO
ICBO表示发射极开路时，从C到B的反向电流，E开路时候，晶体管相当于二极管，集电结的反向电流。
ICEO表示基极开路时，从C到E的反向电流，也称为穿透电流，两者之间关系：
1.电流放大系数（β）
受温度影响较大！！！！
Notes: <number>

## Slide 16
三、三极管的主要参数
3.集电极最大允许电流(Ｉcm)
一般要求用Ｉcm与原三极管相等或较大的三极管进行置换。Ｉc超过一定值时，β值下降到正常值2/3时的集电极电流，称为集电极最大允许电流。
Ｉc超出Ｉcm不一定会损坏二极管，只是限制了集电极电流。
4.集电极最大允许耗散功率(Ｐｃｍ )
集电极电流流过集电结时，功率损耗，温度升高，破坏晶体管的功率称为集电极最大允许耗散功率。
一般要求用 Ｐcm与原管相等或较大的三极管进行置换，但经过计算或测试，如果原三极管在整机电路中实际直流耗散功率远小于其Ｐcm ，则可以用Ｐcm较小的三极管置换。
Notes: <number>

## Slide 17
三、三极管的主要参数
5.集-射极反向击穿电压 (UCEO)
基极开路时，加在集电极和发射极之间的最大允许电压，超过UCEO时，Ｉc将大幅上升，晶体管被击穿。
6.饱和压降（UCES）
UCES是晶体管处于饱和状态时候。CE之间的压降，
压降越小越好，越小功率越小，不易发热。
7.特征频率（fT）
三极管频率特性参数。常用的有以下两个:①特征频率 Ft :它是指在测试频
率足够高时，使三极管共发射极电流放大系数时的频率；②截止频率 Fb :在
置换三极管时，主要考虑 Ft 与Fb 。 通常要求用于置换的三极管，其 Ft 与Fb应
不小于原三极管对应的 Ft 与Fb 。
Notes: <number>

## Slide 18
四、三极管放大电路
1）us：交流电压信号源，提供输入信号；
2）Rs：电压信号源内阻；
3）RL：交流负载电阻；
4）V：晶体管，放大元件；
5）RB：基极电阻，提供静态基极电流，
使晶体管有合适的静态工作点；
Notes: <number>

## Slide 19
四、三极管放大电路
6）RC：集电极电阻，提供集电极电流通路，
将晶体管放大的集电极电流信号转换为电压信号；
7）C1：输入端耦合电容，隔直通交，
耦合输入信号中的交流成分，隔断信号源中的直流成分；
8）C2：输出端耦合电容，隔直通交，
耦合输出信号中的交流成分，隔断输出信号中的直流成分；
9）VCC：直流电源，提供晶体管静态偏置，即发射结正偏，集电结反偏，
同时作为电流放大的能源。
Notes: <number>

## Slide 20
四、三极管放大电路
1）us：交流电压信号源，提供输入信号；
2）Rs：电压信号源内阻；
3）RL：交流负载电阻；
4）V：晶体管，放大元件；
5）RB：基极电阻，提供静态基极电流，
使晶体管有合适的静态工作点；
Notes: <number>

## Slide 21
1.静态工作情况
放大电路在未加输入信号（Ui=0）时的工作状态称为静态，如下图所示。由于Ui=0两输入端相当于短路。这时，电路在直流电源电压 作用下，三极管的各极电流 ， 和 以及各极之间的电压 、 等都是直流量，称之为静态值。
五、放大电路工作原理
Notes: <number>

## Slide 22
五、放大电路工作原理
1.静态工作情况
静态值 IB 和 UBE 以及 IC 和 UCE 的大小 (或数值) 与三极管的输入特性曲线及输出特性
曲线上的某点坐标相对应, 故称为静态工作点, 并以 IBQ、 ICQ、 UBEQ 和 UCEQ 表示。
Notes: <number>

## Slide 23
五、放大电路工作原理
① 静态基极电流：
② 静态集电极电流：ICQ = βIBQ+ICEO≈βIBQ
③ 静态集射电压： UCEQ = VCC-ICQRC
（1）也称静态分析，根据直流通路分析直流的电流与直流的电压。
（2）静态分析主要分析以下三项：
静态基极电流IBQ；静态集电极电流ICQ；静态集射极电压UCEQ
注：对硅晶体管而言， UBEQ=0.6~0.7V，若UBEQ<< UCC，另外ICEO、ICBO很小，均可忽略不计。
1.静态工作情况
Notes: <number>

## Slide 24
五、放大电路工作原理
1.静态工作情况

## Slide 25
1.动态工作情况
五、放大电路工作原理
Q
uCE/V
t
t
iB/A
IB
t
iC/mA
IC
iB/A
uBE/V
t
uBE/V
UBE
UCE
iC/mA
uCE/V
O
O
O
O
O
O
Q
ic
Q1
Q2
ib
ui
uo
由uo和ui的峰值（或峰峰值）之比可得放大电路的电压放大倍数。
交流负载线
Notes: <number>

## Slide 26
再接再厉
引领世界，创造未来
Notes: <number>