## Slide 1
汽车电工电子技术
项目五 汽车模拟电路的安装调试
Notes: <number>

## Slide 2
简易快速充电器的装调
任务3
Notes: <number>

## Slide 3
任务描述
客户到店反馈, 轿车每次启动之后蓄电池都会处于亏电状态, 更换新电池后依旧出现亏
电问题, 客户怀疑是蓄电池充电系统出现问题, 需根据客户需要对整车进行检修, 按时完成蓄电池亏电问题检修。 汽车发电机整流电路如图 5-29 所示。
Notes: <number>

## Slide 4
任务引导
1.内燃机汽车不需要充电，那么车身电器用的电是哪里来的呢？
2. 汽车中用的电是直流电还是交流电，直流交流电是如何转化的呢？
请思考：
Notes: <number>

## Slide 5
一、直流稳压电源的基本组成
⑴ 电源变压器：降压、电网安全隔离;
⑵ 整流电路：将交流电压变换为单向脉动直流电压;
⑶ 滤波电路：滤去大部分脉动成分;
⑷ 稳压电路：将含有脉动成分的直流电压变换为稳恒直流电压。
Notes: <number>

## Slide 6
二、单相半波整流电路
二极管导通，忽略二极管正向压降， uo=u2
u1
u2
a
T
b
D
RL
uo
为分析简单起见，把二极管当作理想元件处理，即二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
二极管截止, uo=0
+
–
io
+
–
(1) u2 >0 时:
(2) u2<0时:
Notes: <number>

## Slide 7
二、单相半波整流电路
单相半波整流电压波形
u2
uo
uD
t

2
3
4
0
u1
u2
a
T
b
RL
uo
uD
VD

2
3
4
t

2
3
4
t
Notes: <number>

## Slide 8
,
u1
u2
a
T
b
VD
RL
uo
io
输出电流平均值Io= Uo /RL =0.45 U2 / RL
uo

2
0
t
输出电压平均值（Uo）,输出电流平均值（Io )
二、单相半波整流电路
Notes: <number>

## Slide 9
u1
u2
T
VD3
VD2
VD1
VD4
RL
uo
组成：由四个二极管组成桥路
RL
D1
D3
D2
D4
u2
uo
u2
uo
三、全波桥式整流电路
Notes: <number>

## Slide 10
三、全波桥式整流电路
+
–
u1
u2
T
D3
D2
D1
D4
RL
uo
D1 、D4导通， D2、D3截止
u2正半周时电流通路
Notes: <number>

## Slide 11
三、全波桥式整流电路
-
+
u0
u1
u2
T
D3
D2
D1
D4
RL
u2负半周时电流通路
D2、D3 导通， D1 、D4截止
Notes: <number>

## Slide 12
u2>0 时
D1,D4导通
D2,D3截止
电流通路:
a  D1
RLD4b
u2<0 时
D2,D3导通
D1,D4截止
电流通路:
b D2
RLD4a
u2
D3
D2
D1
D4
RL
uo
a
b
整流输出电压平均值：
Uo=0.9U2
负载电流平均值:
Io= Uo /RL =0.9 U2 / RL
二极管平均电流：ID=Io/2
二极管最大反向电压：
DRM
2
2
U
U

u2
uD2,uD3
uD1,uD4
uo
三、全波桥式整流电路
Notes: <number>

## Slide 13
例8-1 已知桥式整流电路如题所示，分析下列情况下电路正负半周工作状态：（1）VD1反接；（2）VD1短路；（3）VD1开路；（4） VD1、 VD2均反接；（5）VD1、 VD2 、 VD3均反接；（6）VD1~VD4均反接。
解：（1）VD1反接：u2正半周时，无输出电流， u0=0，u2负半周时， VD1、
VD2 和变压器温度大大上升，重则二极管被击穿，变压器烧坏。
（2）VD1短路：u2正半周时，正常工作，u2负半周时， 同VD1反接情况。
（3）VD1开路：u2正半周时，无输出电流， u0=0，u2负半周时，正常工作。
（4） VD1、 VD2均反接：u2正负半周均截止，无输出电流， u0=0。
（5）VD1、 VD2 、 VD3均反接，与（1）相似。
（6）VD1~VD4均反接：正负半周均能进行整流工作，但电压极性相反。
三、全波桥式整流电路

## Slide 14
四、电容滤波电路
a
桥式整流电容滤波电路
u1
u2
u1
b
VD4
VD2
VD1
VD3
RL
uo
S
C
Notes: <number>

## Slide 15
四、电容滤波电路
u2
t
uo
t
设t1时刻接通电源
t1
整流电路为电容充电
充电结束
没有电容时的输出波形
a
u1
u2
u1
b
D4
D2
D1
D3
RL
uo
S
C
uc
RL未接入时(忽略整流电路内阻)
Notes: <number>

## Slide 16
四、电容滤波电路
RL接入（且RLC较大）时 (忽略整流电路内阻)
u1
u2
u1
b
D4
D2
D1
D3
RL
uo
S
C
u2
t
uo
t
无滤波电容
时的波形
加入滤波电容
时的波形
Notes: <number>

## Slide 17
uo
t
u2上升， u2大于电容上的电压
uc，u2对电容充电，uo= uc u2
u2下降， u2小于电容上的电压。
二极管承受反向电压而截止。
电容C通过RL放电， uc按指数
规律下降，时间常数 = RL C
RL接入（且RLC较大）时 (忽略整流电路内阻)
四、电容滤波电路

## Slide 18
u2
t
uo
t
只有整流电路输出电压大于uc时，才有充电电流。因此二极管中的电流是脉冲波。
二极管中的电流
RL接入（且RLC较大）时 (忽略整流电路内阻)
四、电容滤波电路
u1
u2
u1
b
D4
D2
D1
D3
RL
uo
S
C

## Slide 19
电容充电时，电容电压滞后于u2。
RLC越小，输出电压越低。
u1
u2
u1
b
D4
D2
D1
D3
RL
uo
S
C
RL接入（且RLC较大）时 (考虑整流电路内阻)
四、电容滤波电路
Notes: <number>

## Slide 20
再接再厉
引领世界，创造未来
Notes: <number>