## Slide 1
汽车电工电子技术
项目六 组合逻辑电路和
时序逻辑电路的装调
Notes: <number>

## Slide 2
三人表决电路调试
任务1
Notes: <number>

## Slide 3
任务描述
在日常生活中经常会遇到按照“少数服从多数”原则来表决一件事情。例如，举重比赛有3个裁判，一个主裁判和两个副裁判，杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按一下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上裁判判明成功，并且其中有一个为主裁判时，表明成功的灯才亮。我们可以用与非门设计一个举重裁判表决电路来实现上述的逻辑结果。
Notes: <number>

## Slide 4
任务引导
1.数字电路跟模拟电路有什么不同？数字电路为何采用二进制？
2. 数字电路有何优点？组成数字电路的基本单元有哪些？
请思考：
Notes: <number>

## Slide 5
一、概述
区分：
数字信号与模拟信号
脉冲电路与数字电路
Notes: <number>

## Slide 6
二、数制与码制
1.数制
就是计数进位制度的简称。
在日常生活中最常用的是十进制，它的计数方法是“逢十进一”，它有0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个数码来组成不同的数。
在数字电路中和微机控制系统中采用的是二进制，它的计数方法为“逢二进一”，还有八进制是“逢八进一”和十六进制是“逢十六进一”。
Notes: <number>

## Slide 7
二、数制与码制
1.数制
（1）十进制
在十进数制中，每一位有0～9十个数码，因而状态数为十，即：基数为10。任何一位满十即向高位进一，所以进位规则是“逢十进一”。
按照计数序列，一个十进制数可以用下列方式展开。
Notes: <number>

## Slide 8
二、数制与码制
1.数制
（2）二进制
二进制数中，每一位只有0和1两个可能的数码，计数基数为2，低位和相邻高位之间的进位关系为“逢二进一”。它们对应电路的两个状态（开和关、高电平和低电平等）。
二进制数的一般表示式如下。
例如：
Notes: <number>

## Slide 9
二、数制与码制
1.数制
（3）十六进制和八进制
1）十六进制
在十六进制数中，每一位用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F十六个数码表示，计数基数为16，低位和相邻高位之间的进位关系为“逢十六进一”。
例如：
Notes: <number>

## Slide 10
二、数制与码制
1.数制
（3）十六进制和八进制
2）八进制
八进数制的数码有八个，每一位用0，1，2，3，4，5，6，7，任何一位计数到八进制向高位进一，其进位规则为“逢八进一”。
例如：
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制
0 | 0000 | 0 | 0
1 | 0001 | 1 | 1
2 | 0010 | 2 | 2
3 | 0011 | 3 | 3
4 | 0100 | 4 | 4
5 | 0101 | 5 | 5
6 | 0110 | 6 | 6
7 | 0111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F
Notes: <number>

## Slide 11
二、数制与码制
1.数制
（4）数制转换
十进制数转换成任意进制数都可用基数乘除法。将十进制数的整数和小数部分分别转换，然后再合并起来。
十进制整数转换成二进制可采用“除2取余，商为0止，逆序排列法”。
例如：
（302）10=（100101110）2
Notes: <number>

## Slide 12
二、数制与码制
2.码制
码制是编码制度的简称。在数字电路中一般采用二进制数。
用二进制数表示十进制数的编码方法称二—十进制编码，即BCD码。常用的BCD码有8421码、5421码、2421码等编码方式。BCD码中常用的是8421码。
右面是8421BCD码与十进制数码的对照关系。
十进制 | 8421码 | 2421码 | 5421码
0 | 0000 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011 | 0011
4 | 0100 | 0100 | 0100
5 | 0101 | 0101 | 1000
6 | 0110 | 0110 | 1001
7 | 0111 | 0111 | 1010
8 | 1000 | 1110 | 1100
9 | 1001 | 1111 | 1100
Notes: <number>

## Slide 13
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 14
1.基本门电路
（1）与逻辑和与运算
当决定某种结果的所有条件全部具备时，结果才会发生，这种因果关系称为与逻辑。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 15
1.基本门电路
（2）或逻辑和或运算
当决定某一结果的各个条件中，只要具备一个条件，结果就会发生，这种逻辑关系称为或逻辑。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 16
1.基本门电路
（3）非逻辑和非运算
结果和条件处于相反状态的因果关系称为非逻辑。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 17
2.复合门电路
（1）与非逻辑
与非逻辑是与逻辑运算和非逻辑运算的复合，将输入变量先进行与运算，然后再进行非运算。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 18
2.复合门电路
（2）或非逻辑
或非逻辑是或逻辑运算和非逻辑运算的复合，将输入变量先进行或运算，然后再进行非运算。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 19
3.逻辑函数的基本运算规则和定律
三、逻辑运算与门电路
与运算
或运算
非运算
交换律
结合律
分配率
吸收率
反演律
Notes: <number>

## Slide 20
4.集成门电路
（1）TTL集成门电路
74LS10是一个三输入端与非门，其内部结构如如图所示。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 21
4.集成门电路
（1）TTL集成门电路
图为74LS00四二输入与非门的外引脚图。它共有4个独立的两输入端与非门，各个门的构造和逻辑功能相同，其内部电路结构如图所示。其电源电压为5V。
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 22
4.集成门电路
（2）CMOS集成门电路
由PMOS和NMOS构成的互补的MOS集成电路，简称CMOS集成电路。CMOS电路的突出优点是微功耗、抗干扰能力强，工作速度可与TTL相比较。几乎所有超大规模存储器件都采用CMOS工艺制造。
1）CMOS反相器
三、逻辑运算与门电路
由一个增强型PMOS管作为负载管和一个增强型NMOS管作为驱动管串接而成。两管的栅极连在一起作为输入端，漏极连在一起作为输出端。
电路实现了反相器的功能。
Notes: <number>

## Slide 23
4.集成门电路
（2）CMOS集成门电路
2）CMOS与非门：
3）CMOS或非门：
三、逻辑运算与门电路
Notes: <number>

## Slide 24
1.组合逻辑电路的分析方法
四、组合逻辑电路的分析和设计方法
组合逻辑是由门电路按一定的逻辑功能组合成的电路，其输出状态只与当前的输入状态有关，而与电路原来所处的状态无关。从电路结构上看，电路中无记忆元件，输入与输出之间无反馈。
组合逻辑电路分析的一般步骤是：
（1）由已知的逻辑图，逐级写出逻辑函数表达式：
（2）化简和变换逻辑函数表达式；
（3）由化简后的逻辑表达式列出真值表：
（4）根据真值表确定电路的逻辑功能。
Notes: <number>

## Slide 25
1.组合逻辑电路的分析方法
四、组合逻辑电路的分析和设计方法
例如：
分析下图电路的逻辑功能。
解：（1）由逻辑图写出逻辑函数表达式
（2）对逻辑函数表达式F进行化简
由化简后的逻辑表达式可知，该电路能实现或逻辑功能。
Notes: <number>

## Slide 26
2.组合逻辑电路的设计方法
组合逻辑电路的设计，就是根据给定的逻辑要求，画出能够实现逻辑功能的最简单的逻辑电路。
设计的步骤如下：
（1）根据给定的逻辑要求列出真值表；
（2）根据真值表写出输出逻辑函数的与或表达式：
（3）化简或变换逻辑表达式：
（4）根据化简后的逻辑表达式画出逻辑电路图。
四、组合逻辑电路的分析和设计方法
Notes: <number>

## Slide 27
2.组合逻辑电路的设计方法
四、组合逻辑电路的分析和设计方法
例如：
试用与非门设计一个逻辑电路A、B为输入变量，F为输出变量，当输入变量中1的个数为奇数时，F为1，否则F为0。
解：（1）根据题意列出真值表：
（2）由真值表写出逻辑表达式：
（3）变换逻辑表达式：要求用与非门实现，利用逻辑代数的基本运算规则进行变换。
Notes: <number>

## Slide 28
2.组合逻辑电路的设计方法
四、组合逻辑电路的分析和设计方法
例如：
试用与非门设计一个逻辑电路A、B为输入变量，F为输出变量，当输入变量中1的个数为奇数时，F为1，否则F为0。
解：（4）画出逻辑电路图，如图6所示。
Notes: <number>

## Slide 29
一、公式法化简逻辑函数
拓展提高
例如：
化简逻辑函数 。
Notes: <number>

## Slide 30
二、卡诺图法化简逻辑函数
逻辑代数化简较复杂的逻辑函数时，往往难以确认化简结果是否是最简形式。利用卡诺图化简逻辑函数，不仅方法简单，而且很容易确认逻辑函数化简后的最简表达式。
1.逻辑函数的卡诺图表示法
拓展提高
设有n个逻辑变量，由它们组成具有n个变量的与项，每个变量以原变量或者反变量的形式在与项中仅出现一次，则称这个与项为最小项。对于n个变量来说，共有个2n个最小项。
Notes: <number>

## Slide 31
二、卡诺图法化简逻辑函数
1.逻辑函数的卡诺图表示法
拓展提高
例如：
将逻辑函数 表示为最小项表达式。
解:
Notes: <number>

## Slide 32
二、卡诺图法化简逻辑函数
1.逻辑函数的卡诺图表示法
在逻辑函数的真值表中，输入变量的每一种组合都和一个最小项相对应，这种真值表也称为最小项真值表。
拓展提高
Notes: <number>

## Slide 33
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
例如：
用卡诺图表示函数 。
解：首先将逻辑函数写成最小项表达式：
根据最小项表达式画出卡诺图：
1.逻辑函数的卡诺图表示法
Notes: <number>

## Slide 34
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
例如：
用卡诺图表示函数 。
解：以与或表法式给出的逻辑函数，可以直接填入卡诺图中。
1.逻辑函数的卡诺图表示法
Notes: <number>

## Slide 35
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
2.用卡诺图化简逻辑函数
Notes: <number>

## Slide 36
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
例如：
用卡诺图化简逻辑函数 。
解：（1）画出三变量卡诺图，如图所示。
（2）画卡诺圈。按照最小项合并规律，将可以合并的最小项分别圈起来，可以画出两个卡诺圈。
（3）写出最简式，即： 。
2.用卡诺图化简逻辑函数
Notes: <number>

## Slide 37
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
例如：
用卡诺图化简逻辑函数 。
解：（1）画出四变量卡诺图，如图所示。
（2）画卡诺圈。按照最小项合并规律，有两种方式可以画出卡诺圈。
（3）写出最简式，图（a）：
图（b）：
2.用卡诺图化简逻辑函数
Notes: <number>

## Slide 38
二、卡诺图法化简逻辑函数
拓展提高
2.用卡诺图化简逻辑函数
例题说明，逻辑函数的卡诺图是唯一的，但其最简表达式不是唯一的。或者说，任一逻辑函数经化简后其结果不一定是唯一的，但用卡诺图化简逻辑函数，得到的结果肯定是最简表达式。
通过以上分析，我们掌握了逻辑函数化简的两种基本方法，但逻辑函数化简并没有一个严格的原则，通常遵循以下几条原则：
（1）逻辑电路所用的门最少；
（2）各个门的输入端要少；
（3）逻辑电路所用的级数要少；
（4）逻辑电路能可靠地工作。
Notes: <number>

## Slide 39
三、集成电路引脚的识别
拓展提高
集成电路引脚排列方式为：从识别标记开始，沿顺时针方同依次为1、2、3……，如左图所示。
常见集成芯片的实物外形图，如右图所示。
Notes: <number>

## Slide 40
再接再厉
引领世界，创造未来
Notes: <number>