## Slide 1
汽车电工电子技术
项目六 组合逻辑电路和
时序逻辑电路的装调
Notes: <number>

## Slide 2
555转向闪光讯响器电路调试
任务2
Notes: <number>

## Slide 3
任务描述
客户的一辆轿车，转向系统故障，来某4S店维修。客户想了解汽车转向系统的工作原理，请根据客户需要，按要求完成相应的工作任务。
汽车左转弯时，左转向灯闪亮，同时扬声器发出“嘀嘀”的转向提醒声；汽车右转弯时，右转向灯闪亮，同时扬声器发出“嘀嘀”的转向提醒声。
Notes: <number>

## Slide 4
任务引导
1.时序逻辑电路和组合逻辑电路有什么不同？
2.常见触发器有哪些，它们分别有什么作用？
请思考：
Notes: <number>

## Slide 5
一、基本RS触发器
从结构上分，RS触发器可分为基本RS触发器、同步RS触发器。不同结构的触发器状态变化的时间不一样。基本RS触发器的输出直接由R、S状态决定，原状态Qn是R、S变化前的触发器状态，状态Qn+1是R、S变化后的触发器状态，即按输入R、S信号变化划分原状态和次状态。
基本RS触发器由两个与非门的输出端和输入端交叉反馈相接，逻辑电路如图所示。
Notes: <number>

## Slide 6
二、同步RS触发器
在实际应用中，当一个逻辑电路中有多个触发器时，为使各触发器输出状态的变化在规定时刻发生，触发器的工作状态不仅要由R、S端的信号来决定，而且还希望触发器按一定的节拍翻转。
为此，给触发器引入了一个时钟脉冲信号CP作为触发器状态翻转时刻的控制信号。只有在CP端上出现时钟脉冲时，触发器的状态才能变化。
具有时钟脉冲控制的触发器称为同步触发器。同步触发器状态的变化不仅取决于输入信号的变化，还取决于时钟脉冲CP的作用。
Notes: <number>

## Slide 7
二、同步RS触发器
同步RS触发器由4个与非门组成，逻辑电路及逻辑符号如图所示。
Notes: <number>

## Slide 8
三、JK触发器
Notes: <number>

## Slide 9
三、JK触发器
下图是74LS112双JK触发器的引脚功能及逻辑符号。
Notes: <number>

## Slide 10
四、D触发器
Notes: <number>

## Slide 11
四、D触发器
下图是74LS74（双D触发器）的引脚功能及逻辑符号。
D触发器的特性方程为 。
Notes: <number>

## Slide 12
五、计数器
在数字系统中使用最多的时序逻辑电路就是计数器。计数器不仅能用于对时钟脉冲计数，还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲和进行数字运算等，
计数器若按各个计数单元动作的次序划分，可分为同步计数器和异步计数器；若按进制方式不同划分，可分为二进制计数器、十进制计数器以及任意进制计数器；若按计数过程中数字的增减划分，可分为加法计数器、减法计数器和加减均可的可逆计数器。
集成计数器具有功能完善、通用性强、功耗低、工作速度快、功能可扩展等许多优点，应用广泛。
集成同步计数器电路复杂，但计数速度快，多用在计算机电路中。目前生产的同步计数器芯片分为二进制和十进制两种。
集成异步计数器电路简单，但计数速度慢，多用于仪器、仪表中。
Notes: <number>

## Slide 13
五、计数器
1.四位同步二进制计数器74LS161
四位同步二进制加法计数器74LS161具有计数、保持、预置、清零功能。
Notes: <number>

## Slide 14
五、计数器
用74LS161和必要的门电路实现十进制计数器。要求利用 端实现。
解：计数器采用BCD8421码。十进制计数器的状态如表所示。
当第10个CP脉冲上升沿到来时，计数器的状态为Q3Q2Q1Q0=1010，与非门输出低电平送到 端，计数器复位为0000，由于1010状态转瞬即逝，故称为过渡状态。
Notes: <number>

## Slide 15
五、计数器
2.二—五—十进制异步计数器74LS290
74LS290兼有二进制、五进制和十进制三种计数功能。
当十进制计数时，又有8421BCD和5421BCD码选用功能。
Notes: <number>

## Slide 16
六、555定时器
1.555定时器内部结构
由分压器、比较器、基本RS触发器和放电三极管等部分组成。
Notes: <number>

## Slide 17
六、555定时器
1.555定时器内部结构
555定时器功能表中， 。
Notes: <number>

## Slide 18
一、单稳态触发器
单稳态触发器是只有一个稳定状态的电路。
特点：有一个稳定状态和一个暂稳态；在触发脉冲作用下，电路将从稳态翻转到暂稳态，在暂稳态停留一段时间后，又自动返回到稳定状态；暂稳态时间的长短取决于电路本身参数，与触发脉冲的宽度无关。
拓展提高
Notes: <number>

## Slide 19
一、单稳态触发器
1. 用555定时器构成的单稳态触发器
拓展提高
①稳态
②暂稳态
③自动返回稳定状态
可看出，脉冲宽度tw大小与定时元件R、C的大小有关，而与输入脉冲宽度及电源电压大小无关，调节定时元件，可以改变输出脉冲宽度。
Notes: <number>

## Slide 20
一、单稳态触发器
2. 单稳态触发器的应用
拓展提高
（1）定时
单稳态触发器可以构成定时电路，与继电器或驱动放大电路配合，可实现自动控制、定时开关的功能等。
（2）分频
当一个触发脉冲使单稳态触发器进入暂稳状态，在此脉冲以后时间tw内，如果再输入其他触发脉冲，则对触发器状态不再起作用；只有当触发器处于和稳定状态时，输入的触发脉冲才起作用，分频电路正是利用这个特性将高频率信号变换为低频率信号，电路如图所示。
Notes: <number>

## Slide 21
二、多谐振荡器
1.用555定时器构成的多谐振荡器
拓展提高
两个暂稳态维持时间的计算公式：
振荡周期：
振荡频率：
占空比：
Notes: <number>

## Slide 22
三、施密特触发器
施密特触发器最重要的特点是能够把变化缓慢的输入信号整形成边沿陡峭的矩形脉冲。同时，施密特触发器还可利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。
施密特触发器的典型应用在波形变换、 幅度鉴别、脉冲整形中。
拓展提高
Notes: <number>

## Slide 23
再接再厉
引领世界，创造未来
Notes: <number>