## Slide 1
换向阀分类和三位四通换向阀工作原理

## Slide 2
换向阀
作用：
利用阀芯相对于阀体间的相对位置改变，使油路接通、关断，或改变油流的方向，从而使液压执行元件启动、停止或变换运动方向。
1、对换向阀的性能要求
（1）油液导通时压力损失要小；
（2）油液断开时泄漏要小；
（3）阀芯换位时操纵力要小。

## Slide 3
换向阀
2、类型
按阀芯的形状分类
滑阀【包括控制部分、主体部分（位、通）】
转阀
位：为改变液流方向，阀芯相对于阀体不同的工作位置数（二位、三位），一个“□”表示一个位。
通：换向阀与液压系统油路相连的主油口数（二通、三通、四通、五通），在一个“□”内，“↑” 或“⊥”与方框的交点数。
按阀的安装方式分类 ：
管式、板式、法兰式。

## Slide 4
换向阀
按操纵方式分类：
。
手动、机动、电动、弹簧控制、液动、液压先导控制、电液动等。

## Slide 5
换向阀

## Slide 6
换向阀

## Slide 7
换向阀

## Slide 8
换向阀
3、几种典型换向阀的结构
①手动换向阀

## Slide 9
换向阀
②机动换向阀
又称行程阀。
它是借助于安装在工作台上的挡铁或凸轮来迫使阀芯移动。通常是二位的，有二通、三通、四通和五通几种，其中二位二通机动阀又分常闭和常开两种。

## Slide 10
换向阀
③电磁换向阀
工作原理：
利用电磁铁的通电吸合与断电释放而直接推动阀芯来控制液流方向的。
类型：
直流（E，24V 或 100V）
交流（D，36V 或 220V 或 380V）
湿式
干式

## Slide 11
换向阀
结构：

## Slide 12
换向阀
（1）动作迅速，操作轻便，便于远距离控制；
（2）因受电磁铁尺寸与推力的限制，仅能控制小流量（小于63 l/min）的液流；
（3）电磁铁通断电需电信号控制：如设备中的按钮开关、限位开关、行程开关等；
（4）换向快，易产生液压冲击。
特点：

## Slide 13
换向阀
④液动换向阀
工作原理：
利用控制油路的油液压力来改变阀芯位置的换向阀。
结构：

## Slide 14
换向阀

## Slide 15
换向阀
特点：
（1）换向速度易于控制，结构简单、动作平稳可靠；
（2）由于液压驱动力大，适用于大流量的场合；
（3）其控制油路必须有开关或换向装置。
⑤电液动换向阀
组成
电磁阀：电磁阀负责液动阀控制油路的换向，起先导作用。
液动阀：负责主油路的换向。

## Slide 16
换向阀

## Slide 17
换向阀
电液动换向阀

## Slide 18
换向阀
（1）换向平稳无冲击；
（2）允许通过的流量大。
（国产：32MPa，1250l/min; 进口：40MPa，2000 l/min）
特点：
4、换向阀的滑阀机能
常态位：
换向阀的阀芯未受到外部操纵力作用时所处的位置。
滑阀机能：
阀芯处于常态位（原始位置）时各油口的连通方式。如二位阀有“常通型”、“常断型”。
中位机能：
三位换向阀的阀芯在中间位置时，各油口的连通方式，称为换向阀的中位机能。

## Slide 19
换向阀
三位换向阀常用的中位机能：
“O”、“H”、“M”、“P”、“K”、“Y”型。

## Slide 20
谢谢！