## Slide 1
气动-压力控制回路

## Slide 2
1、一次压力控制回路
一次压力控制回路主要是用来控制储气罐内的压力，使其不超过规定值。如图所示，在空压机的出口安装溢流阀，当储气罐内压力达到调定值时，溢流阀即开启排气。或者也可在储气罐上安装电接点压力计，当压力达到调定值时，用其直接控制空气压缩机的停止或启动。

## Slide 3
2、二次压力控制回路
二次压力控制回路主要用来控制气动系统中设备进口处的压力。如图所示，该回路通过安装一个减压阀来实现压力控制，提供给气动设备稳定的工作压力。

## Slide 4
3、高低压转换回路
气动系统中，各气动设备所需的工作压力可能不同。如图所示的高低压转换回路，采用两个减压阀得到两个不同的控制压力，并用换向阀控制输出气动系统所需的压力。

## Slide 5
谢谢大家