## Slide 1
单向型控制阀

## Slide 2
1、单向阀
气动单向阀，由阀体、阀芯和阀盖组成。阀体与阀盖采用螺纹连接，阀盖与阀体端面接触部分有阀盖密封圈，弹簧的一端插入阀芯，另一端与阀体抵接；阀芯上有阀芯密封圈和圆形垫片。当气压达到足以克服弹簧力和摩擦力推动阀芯向前运动，进而使得气动单向阀连通.

## Slide 3
2、双压阀
当仅有P1口或P2口单独供气时，阀芯被推向右端或左端，通入气流的一侧流向Ａ口的通路被关闭，无气流输出，但另一侧流向Ａ口的通路被打开。当P1口和P2口同时供气时，设Ｐ1口气压高，则阀芯被推向右端，将P1口至A口的通路切断，而P2口至Ａ口的通路被打开，从P2口流入的压缩空气经Ａ口输出。可见，只有当Ｐ1和P2口都有输入时，才有输出，其作用相当于逻辑与。

## Slide 4
3、梭阀
或门型梭阀相当于两个单向阀的组合。如图所示，当压缩空气从 P1口进入时，阀芯２被推向右边，将 P2 口关闭，气流从A口流出；反之，当压缩空气从 P2口进入时，则阀芯被推向左边将P1口关闭，气流从 P2口流至A口。若P1口和 P2口同时进气，则哪端压力高，A 口就与哪端相通，而另一端关闭。或门型梭阀的作用相当于逻辑或，广泛应用于逻辑回路和程序控制回路中。

## Slide 5
4、快速排气阀
快速排气阀可以实现气动元件的快速排气。如图所示为膜片式快速排气阀结构简图及图形符号。当P口有压缩空气输入时，膜片1被压下，封住O口，气流经膜片四周小孔流至A口输出。当P口无压缩空气输入时，在A口和P口的压差作用下，膜片被立即顶起，封住P口，气流自O口直接流至Ａ口排出，排气速度很快。

## Slide 6
谢谢大家