## Slide 1
热交换器
课程标题，宋体，加粗，单倍行距（图片根据章节调整，动画最好）

## Slide 2
冷却器的分类
一、冷却器
根据冷却介质的不同，冷却器分为水冷和风冷两类。水冷式冷却器分为蛇形管式和多管式等型式。
蛇形管冷却器
制造容易、装设方便，但冷却效率低，耗水量大，故不常使用。

## Slide 3
一、冷却器
多管式冷却器主要由外壳、挡板、铜管和隔板等部件组成。由于采用强制对流的方式，散热效率较高，因此应用较普遍。
进水口
出水口
出油口
进油口
右端盖
隔板
左端盖
多管式冷却器

## Slide 4
风冷式冷却器
一、冷却器
风冷式冷却器没两层通油板之间设置波浪形的翅片板，因此可以大大大提高传热系数。如果加上强制通风效果将更好，结构紧凑体积小，但易堵塞，难清洗。
翅片式风冷却器

## Slide 5
二、加热器
加热器的作用在于低温启动时将油液温度升高到适当的值。
电加热器