## Slide 1
平衡回路

## Slide 2
平衡回路的功能是使执行元件保持一定背压力（即回油路上的压力），以便与重力负载相平衡。立式液压缸的垂直运动部件因自重作用而自行下滑，或在下行过程中因自重而造成超速运动时，都有必要采用平衡回路。

## Slide 3: 1 单向顺序阀的平衡回路
如图所示的单向顺序阀（也称平衡阀）组成的平衡回路。

## Slide 4: 2 远控平衡阀的平衡回路
该回路适用于平衡重量变化较大的液压机械，如液压起重机、升降机等。但此种回路平衡性较差，还可能会产生振荡，调整节流阀2可在一定程度上避免产生振荡。

## Slide 5: 3 单向节流阀的平衡回路
回路是用单向节流阀4和换向阀3组成的平衡回路。液压缸活塞杆上的外载荷W，换向阀处于左位时，回油路上的节流阀处于调速状态。适当调整单向节流阀4节流口，就可防止超速下降。换向阀处于中位时，液压缸进出口被封死，活塞可停住。但这种回路受载荷大小影响,使下降速度不稳定。如将阀4用单向调速阀代替，效果明显提高。这种平衡回路常用于对速度稳定性及锁紧要求不高、功率不大或功率虽然较大但换向不频繁的定量泵油路中。例如用于货轮仓口盖的启闭、铲车升降、电梯及升降平台的升降等液压系统中。

## Slide 6: 4 液控单向阀的平衡回路
液压缸停止运动时，依靠液控单向阀的反向密封性，能锁紧运动部件，防止自行下滑。回路通常都串入单向节流阀2，起到控制活塞下行速度的作用。以防止液压缸下行时产生的冲击及振荡。

## Slide 7: 谢谢大家