## Slide 1
压力继电器结构和工作原理

## Slide 2
压力继电器
作用：利用系统中压力变化，控制电路的通断。
微动开关
调节螺钉
顶杆
柱塞

## Slide 3
压力继电器
工作原理：
p > ps ,微动开关闭合，发出电信号。
p < ps ,微动开关断开，电信号撤销。
职能符号：
应用：1.控制电磁阀动作。
2.控制系统压力，出故障时，自动停车。

## Slide 4
压力继电器
控制电磁阀，实现油缸顺序动作。

## Slide 5
压力继电器
作用：控制液压系统中的压力。
共性：利用液压力和弹簧力比较，控制阀口的
开与关；或控制开口大小。
溢流阀：控制进口压力
减压阀：控制出口压力
顺序阀：控制阀口通与不通，进而控制执行元件的
动作顺序。
压力继电器：利用系统中压力变化，控制电路的通断。
要求：掌握各种阀的工作原理及应用场合。

## Slide 6
谢谢！