## Slide 1
先导式溢流阀结构和工作原理

## Slide 2
先导式溢流阀
先导阀是一个小规格的直动型溢流阀
主阀阀芯是一个具有锥形端部，中心开有阻尼小孔 R的圆柱筒。
阀体上有一个远程控制油口，可实现溢流和远程控制。
一、先导式溢流阀的结构
结构：
先导阀：控制主阀的溢流压力
主阀：溢流
主阀弹簧
进油口
P
出油口
O
调节螺钉
锥阀芯
阀座
调压弹簧
遥控口K
阀体
主阀芯
主阀座
阀盖
锥形阀芯
圆柱阀芯
远程控制口K : 实现远程调压。
K口打开，p 由控制油压决定；
K口堵上，p 由先导阀ps 决定。

## Slide 3
二、先导式溢流阀的职能符号
旧符号
黑三角代表
先导型液压控制
先导式溢流阀

## Slide 4
工作原理：
利用主阀芯上下两端液体压力差与弹簧力相平衡的原理来进行压力控制。
P2
P1
三、先导式溢流阀的工作原理
先导式溢流阀

## Slide 5
1. 当p＜pc，锥阀关闭，
主阀芯关闭不溢流，且主阀弹簧很软就能保证主阀芯关闭；
三、先导式溢流阀的工作原理
P
T
符号
先导式溢流阀

## Slide 6
三、先导式溢流阀的工作原理
P
T
符号
2. 当p>pc，锥阀打开，一小部分油液自阻尼小孔流回油箱；由于阻尼下降，主阀芯打开，溢流
先导式溢流阀

## Slide 7
2. 当p>pc，锥阀打开，一小部分油液自阻尼小孔流回油箱；由于阻尼下降，主阀芯打开，溢流
三、先导式溢流阀的工作原理
P
T
符号
先导式溢流阀

## Slide 8
三、先导式溢流阀的工作原理
先导阀弹簧的作用：调节溢流压力
主阀弹簧的作用：主阀弹簧只用于克服主阀芯的摩擦力，因此弹簧很软
先导式溢流阀
主阀弹簧
进油口
P
出油口
O
调节螺钉
锥阀芯
阀座
调压弹簧
遥控口K
阀体
主阀芯
主阀座
阀盖

## Slide 9
• 先导式溢流阀有一个与主阀上腔相通的遥控口，通过遥控口还可以实现多级调压及系统卸荷等。
• 调节先导阀弹簧的预紧力，即可调节溢流压力；
• 主阀弹簧用于克服主阀芯的摩擦力，因此弹簧很软 ；
• 先导阀的承压面积和开口量均很小，调压弹簧刚度不必很大便能得到较高的溢流压力，故先导式溢流阀一般用于高压、大流量场合；
四、先导式溢流阀的特点
先导式溢流阀

## Slide 10
讨论：
① 堵塞主阀阻尼孔：
导致系统压力建立不起来；
②堵塞锥阀座小孔：
导致系统过载，出现压力超调现象；
③远程控制口K接油箱 ：
导致系统在低压下卸荷；
④远程控制口K接另一调压阀：
若p y 2＜p y 1, 系统压力取决于p y 2。
先导式溢流阀

## Slide 11
谢谢！