## Slide 1
气动-常用回路

## Slide 2
1、顺序动作回路
顺序动作回路是指气动回路中，各气缸按一定程序完成各自的先后动作。常用的有单往复和连续往复动作回路等等。如图所示为一种常用的连续往复动作回路。按下手控换向阀１后，随着活塞杆移动，行程阀２和３（阀３画在压下工作状态）不断改变工作位置，使换向阀４相应换向，实现气缸活塞杆在行程阀２和３之间的往复运动。

## Slide 3
2、同步回路
同步回路是指保证使两个以上气动执行元件在运动过程中保持同步。图a所示回路采用刚性连接部件C连接两气缸A和B，迫使二者保持同步。图b所示为气液缸串联同步回路。气液缸1的下腔和气液缸2的上腔注满液压油，两腔相串联。在图示位置工作时，缸2活塞上升，将缸2上腔中的油液压入缸1下腔中，使缸1同时上升。只要使缸2上腔和缸1下腔的活塞作用面积相等，就可实现同步。回路中3处接放气装置，用于排除混入液压油中的气体。
图a
图b

## Slide 4
3、延时回路
如图a所示气控延时回路中，阀4输入气控信号后换向，压缩空气经单向节流阀3向气罐2缓慢充气，经一定延迟时间后，充气压力达到设定值，使阀1换向，输出压缩空气。改变阀3的节流口开度即可调整延时时间长短。
图b所示手控延时回路，按下阀8后，阀7换位，活塞杆伸出，行至将行程阀5压下，系统经节流阀缓慢向气罐6充气，延迟一定时间后，达到设定压力值，阀７才能复位，使活塞杆返回。

## Slide 5
谢谢大家