## Slide 1
节流调速回路
选自项目二/情境2/任务1

## Slide 2
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
知识目标
掌握节流阀的结构与工作原理
掌握三种节流调速回路的特点
能力目标
能利用测试数据完成三种节流调速回路的速度-负载特性曲线图
能正确联接三种节流调速回路
素养目标
培养团队团队协作能力，合理分配任务，；
7S的实验室规范，严格执行工作规程

## Slide 3
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
一、节流阀
1结构
调节手轮
阀芯
推杆
弹簧
进油口
出油口

## Slide 4
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
顺时针调节手轮—推杆压下—阀芯克服弹簧力而压下—P1到P2的同流面积减小
逆时针调节手轮—阀芯在弹簧力作用下上移—推杆上移—P1到P2的同流面积增大
改变节流口的通流截面面积，从而达到调节流量的目的
2、工作原理

## Slide 5
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
二、节流调速回路
节流调速回路是利用流量阀控制流入或流出液压执行元件的流量来实现对执行元件速度的调节。根据流量阀在回路中的位置不同，节流调速回路可分为进口节流调速、出口节流调速和旁路节流调速三种基本回路。
a) 进口节流调速 b) 出口节流调速 c) 旁路节流调速

## Slide 6
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
该回路是把流量阀安装在液压缸进口油路上，调节流量阀阀口的大小，便可以控制进入液压缸的流量，从而达到调速的目的，来自定量泵多余的流量经溢流阀返回油箱，泵始终是在溢流阀的设定压力下工作。
1、进油节流调速回路

## Slide 7
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
2、回油节流调速回路
该回路是把节流阀安装在液压缸出口油路上，调节节流阀阀口的大小，便可以控制流出液压缸的流量，也就是控制了进入液压缸的流量，从而达到调速的目的。来自泵的供油流量中，除了液压缸所需流量外，多余的流量经过溢流阀返回油箱。

## Slide 8
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
3、旁油节流调速回路
该回路是把节流阀安装在与执行元件并联的支路上，用节流阀调节流回油箱的流量，从而调节进入液压缸的流量，达到节流调速的目的。回路中的溢流阀作为安全阀使用，起过载保护作用。

## Slide 9
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
思考
液压缸上的负载F与活塞杆推出的速度V、
节流阀开口面积A与活塞杆推出的速度V有什么样的关系？

## Slide 10
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
负载F | 速度V
1）开口面积恒定
开口面积A | 速度V
2）负载恒定

## Slide 11
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接45' | 总结5' | 课后拓展5'
进出口节流调速 旁路节流调速

## Slide 12
任务引入2' | 任务1-节流阀8' | 任务2-回路仿真35' | 任务3-回路联接35' | 总结5' | 课后拓展5'
节流调速回路的主要特点
种类 | 进油节流调速 | 回油节流调速回路 |  | 旁油节流调速回路
特点和应用 | 进油和回油节流调速回路的特点基本相同。其共同点有： 1）u随A增天而加快调速范围大、可获得较低的速度。 2）A一定时，u随F增大而减小，且重载区速度刚性较差。 3）F一定时，A大则速度刚性差。 4）泵口压力一定（由溢流阀调定），回路的最大承载能力一定（Fma×=pp·A），与A无关。 5）功率损失较大，系统效率较低。 6）结构简单、价格低廉、适用于低速小功率场合。 |  |  | 1）随A增大而减小，调速范围较小。 2） A一定时，随F增大而减小，且速度刚性更差。 3）回路的最大承载能力随速度的减小（A增大）而减小。 4）泵口压力随负载变化而变化，功率损失较小，系统效率较高。 5）不能承受负性负载。 6）结构简单，价格低廉，适用于高速、中等功率的场合