## Slide 1
液压介质

## Slide 2
一、液压介质的种类
液压传动介质按照GB/T7631.2-87进行分类，主要有石油基液压油和难燃液压油两大类。
在液压系统中，最常用的工作介质是液压油，液压油是传递信号和能量的工作介质。同时，还起到润滑、冷却和防锈等方面的作用。液压系统能否可靠有效地工作，在很大程度上取决于液压油。

## Slide 3
1、密度和重度
二、液压油液的性质
单位体积内液体的质量，称为液体的密度。
单位体积内所含的重量，称为液体的重度。
2、可压缩性
液体受压力作用而发生体积变化的性质
体积压缩率:
体积变化
初始体积
压力变化
体积弹性模量K

## Slide 4
3、黏性
二、液压油液的性质
液体流动时其内部产生摩擦力的性质。
液体只有在流动时才呈现黏性，静止液体不呈现黏性
动力黏度
运动黏度
条件黏度
温度 油液的温度升高时，黏度明显下降，这一性质称为黏温特性。
压力 油液所受压力增大时，黏度会随着增大。

## Slide 5
1、要求
三、对液压油的要求和选用
1.黏度适宜，黏温特性要好；
2.油液纯净，不含杂质；
3.凝固点要低，以防寒冷凝固；
4.润滑性能好；
5.抗泡沫性和抗乳化性好；材料相容性好；
6.稳定性好；
7.无公害，成本低；
8.防锈性好。
2、选用
1.优先考虑黏性；
2.工作压力高，选黏度大的，工作压力低选粘度小的；
3.环境温度高，选黏度大的，环境温度低选黏度小的；
4.工作部件的运动速度高，选黏度小的，工作部件的运动速度低，选黏度大的；
5.选污染小、抗