## Slide 1
卸荷回路

## Slide 2
卸荷回路的功能是在液压泵不停止转动的情况下，使液压泵在零压或很低压力下运转，以减小功率损耗，降低系统发热，延长液压泵和驱动电动机的使用寿命。

## Slide 3: 1 三位阀中位机能的卸荷回路
图所示为采用M型（也可用H型或K型）中位滑阀机能的三位四通电磁换向阀来实现卸荷的回路。换向阀在中位时可以使液压泵输出的油液直接流回油箱中，从而实现液压泵的卸荷。对于低压小流量液压泵，采用换向阀直接卸荷是一种简单而有效的方法。

## Slide 4: 2 二位二通阀的卸荷回路
图所示为二位二通阀的卸荷回路。采用此方法的卸荷回路必须使二位二通换向阀的流量与液压泵的额定流量相匹配。这种卸荷方法的卸荷效果较好，易于实现自动控制。一般适用于液压泵的流量小于63L/min的场合。

## Slide 5: 3 二通插装阀卸荷回路
二通插装阀通流能力大，由它组成的卸荷回路适用于大流量系统。图中所示的液压回路，正常工作时，液压泵的压力由二通插装阀的先导阀2调定。当换向阀3通电后，二通插装阀1上腔通油箱，二通插装阀阀口完全打开，液压泵即卸荷。

## Slide 6: 谢谢大家