## Slide 1
元件管件

## Slide 2
1、油管
一、管件
液压和气压传动系统常用的管道分金属管、橡胶软管和尼龙管三大类。金属管包括无缝钢管、紫铜管及铝管；橡胶软管有钢丝缠绕橡胶软管和绵绳编轧橡胶软管两种。
2、管接头
管径选取：
油管中的允许流速：对吸油管可取0.6～1.5 ，流量大时取较大值，对压油管可取2.5～5 回油管取1.5～2
油管壁厚按下式计算：

## Slide 3
二、管接头分类

## Slide 4
二、管道安装要求
1. 管道应尽量短，最好横平竖直，转弯少。为避免管道皱折，减少压力损失，管道装配时的弯曲半径要足够大。管道悬伸较长时要适当设置管夹。
2.管道尽量避免交叉，平行管间距要大于100mm，以防接触振动并便于安装管接头。
3.软管直线安装时要有30%左右的余量，以适应油温变化、受拉和振动的需要。弯曲半径要大于9倍软管外径，弯曲处到管接头的距离至少等于6倍外径。