## Slide 1
气液动力滑台气动系统

## Slide 2
气液动力滑台气动系统如图 所示。该系统采用气液阻尼缸作为执行元件，实现机床设备的进给动作。该系统利用手动阀 4 的两个工作位置完成两种工作循环。

## Slide 3
1、快进－工进－快退－停止工作循环
当气动系统各元件处于图示工作位置时，将阀３手动切换到右位，压缩空气经阀１和阀３进入气缸上腔，活塞下移，液压缸下腔的油液经阀６和阀７快速流回液压缸上腔，实现快进；当快进至活塞杆上的挡铁Ｂ压下行程阀６后，液压缸下腔的油液只能经节流阀５和阀７流回液压缸上腔，实现工进，调节节流阀５的开度即可调节工进速度；

## Slide 4
活塞杆继续进给至其上的挡铁Ｃ压下行程阀２后，阀３左侧收到气控信号并切换到左位，压缩空气转而进入气缸的下腔，使活塞上移，液压缸上腔的油液经阀８左位（此时挡铁Ａ已运动到将阀８松开的位置，阀８已复位）和阀４右位中的单向阀快速流回液压缸下腔，实现快退；当快退至挡铁Ａ将阀８压下时，截断液压缸上下腔间的回油油路，活塞停止运动。挡铁Ａ的位置决定了活塞“停”的位置，而挡铁Ｂ的位置则决定了何时由快进转换为工进。图中的油箱10用来给液压缸补油，以弥补泄漏损失，一般可用油杯代替。

## Slide 5
2、快进－工进－慢退－快退－停止工作循环
快将系统中的手动阀4切换至左位工作，则可实现快进－工进－慢退－快退－停止的双向进给运动。其中的快进和工进动作原理与上相同，在换向阀3切换到左位工作时，活塞开始上行。此时，行程阀6已被挡铁B压下处于关闭位置，由于阀4也处于关闭位置，液压缸下腔的油液只能经节流阀5流回液压缸上腔，实现慢退；当慢退至挡铁B离开了行程阀6时，阀6复位，液压缸下腔的油液可经阀6快速流回上腔，实现快退。

## Slide 6
谢谢大家