## Slide 1
径向柱塞泵结构和工作原理

## Slide 2
1.工作原理
径向柱塞泵结构和工作原理
单柱塞泵原理

## Slide 3
1.工作原理
径向柱塞泵结构和工作原理
将多个柱塞径向排列，构成径向柱塞泵。
Notes: 原理讲解：P39

## Slide 4
2.结构特点
径向柱塞泵结构和工作原理
定子不动
缸体（转子）转动
偏心距e
配油轴（不动）
衬套（与缸体紧配合）

## Slide 5
3.排量与流量公式
径向柱塞泵结构和工作原理
. 工作原理
调节e的大小——变量泵
改变e的方向——双向泵
密封工作腔
柱塞伸出：离心力
. 流量计算
Notes: P39第2段

## Slide 6
4.优缺点
径向柱塞泵结构和工作原理
径向柱塞泵的优点是流量大，工作压力较高，便于做成多排柱塞的形式，轴向尺寸小，工作可靠等。缺点是径向尺寸大，自吸能力差，且配流轴受到径向不平衡液压力的作用，易磨损，且泄漏间隙不能补偿。这些缺点限制了其转速和压力的提高。

## Slide 7
5.采用径向柱塞马达的回路
径向柱塞泵结构和工作原理