## Slide 1
辅助元件蓄能器

## Slide 2
1、作用
一、蓄能器的功能
储存油液的压力能。
2、应用
1）短时大量放油
如果液压系统在一个工作循环中，只在很短的时间内大量用油，便可采用蓄能器作为辅助油源。在系统不需大量油液时，可以把液压泵输出的多余压力油储存在蓄能器内，到需要时再由蓄能器快速释放给系统。这样，既满足系统的最大流量的要求，又使液压泵的容量减少，电机功率减小，从而节约能耗并降低温升。
2）维持系统压力
主要用于压力机或机床夹紧装置的液压系统。在实现保压时，由蓄能器将储存的压力油液供给系统，补偿系统泄漏，使系统在一段时间内维持系统压力。

## Slide 3
一、蓄能器的功能
3）应急能源
在液压泵由于停电或故障停止向系统提供油液的情况下，蓄能器充当应急能源，可避免油源突然中断所造成的机件损坏。
4）减小液压冲击
蓄能器能吸收系统在液压泵突然启动或停止、液压阀突然关闭或开启、液压缸突然运动或停止时所出现的液压冲击，也能吸收液压泵工作时的压力脉动。

## Slide 4
二、蓄能器的种类
1、重力式蓄能器
重力式蓄能器利用提拉加载在活塞上的质量，将液体的液压能转化为重物的重力势能来储存能量。其结构简单、压力稳定，主要用于冶金等大型液压系统的恒压供油，其缺点是反应慢，结构庞大，安装局限大，只能垂直安装、不易密封，现在已很少使用。

## Slide 5
二、蓄能器的种类
靠压缩弹簧把液压系统中的过剩压力能转化为弹簧势能存储起来，需要时释放出去。其结构简单，成本较低。但是因为弹簧伸缩量有限，而且弹簧的伸缩对压力变化不敏感，消振功能差，所以只适合小容量、低压系统（P≦1.0～1.2MPa），或者用作缓冲装置。
2、弹簧式蓄能器

## Slide 6
二、蓄能器的种类
充气式储能器是利用密封气体的压缩膨胀来存储、释放能量的，主要由气瓶式、活塞式和气囊式。
3、气囊式蓄能器
壳体
充气阀
气囊
提升阀
以波义尔定律（PVn=K=常数）为基础，通过压缩气体完成能量转化，使用时首先向蓄能器充入预定压力的气体。当系统压力超过蓄能器内部压力时，油液压缩气体，将油液中的压力转化为气体内能；当系统压力低于蓄能器内部压力时，蓄能器中的油在高压气体的作用下流向外部系统，释放能量。选择适当的充气压力是这种蓄能器的关键。