## Slide 1
换向回路

## Slide 2
换向回路的功能是可以改变执行元件的运动方向。一般可采用各种换向阀来实现，在闭式容积高速回路中也可利用双向变量泵实现换向过程。用电磁换向阀来实现执行元件的换向最为方便，但因电磁换向阀的动作快，换向时有冲击，故不宜用于频繁换向。采用电液换向阀换向时，虽然其液动换向阀的阀芯移动速度可调节，换向冲击较小，但仍不能适用于频繁换向的场合。

## Slide 4: 锁紧回路
锁紧回路的功能是使执行元件停止在规定的位置上，且能防止因受外界影响而发生漂移或窜动。
通常采用O型或M型中位机能的三位换向阀构成锁紧回路，当接入回路时，执行元件的进、出油口都被封闭，可将执行元件锁紧不动。这种锁紧回路由于受到换向阀泄漏的影响，执行元件仍可能产生一定漂移或窜动，锁紧效果较差。

## Slide 5: 换向阀的选用
采用换向阀的换向回路，其换向阀应根据操作的需要和系统的特点进行选用，如对自动化无要求的系统可选用手动换向阀，对于小流量系统可选用电磁换向阀，对于大流量系统可选用液动换向阀，对于频繁往复换向运动的系统可采用机液换向阀或电液动换向阀，对于复合动作较多的工程机械等设备的液压系统宜选用多路换向阀等。

## Slide 6: 谢谢大家