## Slide 1
单、双杆活塞液压缸的结构和原理

## Slide 2
1、单杆活塞液压缸的结构
一、单杆活塞液压缸
单活塞杆液压缸只有一端有活塞杆。如图所示是一种单活塞液压缸。其两端进出口油口都可通压力油或回油，以实现双向运动，故又称为双作用缸。用它来实现往复运动时，可免去减速装置，并且没有传动间隙，运动平稳，因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。

## Slide 3
2、单杆活塞液压缸原理
一级标题，微软雅黑，28号字，蓝色，单倍行距
可以实现工作往复运动距离较短的工况，如普通举伸动作，还有机床卡盘等。单杆式活塞液压缸两腔同时通压力油，称为差动连接，杠只能一个方向运动，如图只能向右运动。

## Slide 4
1、双杆活塞液压缸结构
二、双杆活塞液压缸
液压缸的结构基本上可以分为缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置和排气装置五个部分。

## Slide 5
2、双杆活塞液压缸工作原理
二、双杆活塞液压缸
可实现工作往复运动距离较长的工况，如磨床工作台的往复运动（典型例子）等。
当杠筒固定时，运动部件移动范围是活塞有效行程的三倍；当活塞杆固定时，运动部件移动范围是活塞有效行程的两倍。