## Slide 1
气压传动概述

## Slide 2
气压传动是以压缩空气为工作介质进行能量传递、转换和控制的传动形式。由于空气介质来源易得、无污染，易防火、防爆，因此，气压传动在一些行业生产中起着重要的作用。

## Slide 3
气压传动的工作原理
图 气压传动系统
1－电动机 2－空气压缩机 3－储气罐 4－压力控制阀 5－逻辑元件 6－方向控制阀7－流量控制阀 8－机控阀 9－气缸 10－消声器 11－油雾器 12－空气过滤器

## Slide 4
气压传动的工作原理
工作原理概括为压缩空气的产生与净化、净化空气的调节与控制、执行机构完成工作机的要求。气源装置是由电机１带动空气压缩机２产生压缩空气经冷却、油水分离后进入储气罐３备用；压缩空气从储气罐引出经空气过滤器12再次净化，然后经减压阀４、油雾器11、逻辑元件５、换向阀６和流量阀７ 到达汽缸９，通过机控阀８控制完成油缸所需的动作。此外还要满足一些其他的要求，如用消声器10来消除噪声等。

## Slide 5
经过对上述系统的工作原理分析可知，气压传动基本由四大部分组成：
1、气源装置 它将原动机的机械能转化为空气的压力能，是获取压缩空气的装置。主要为各种形式的空气压缩机。
2、执行元件 它把压缩空气的压力能转换为机械能，以驱动负载。包括气缸和气马达等。
3、控制元件 它是控制气动系统中的压力、流量和方向的，从而保证执行元件完成所要求的运动规律。如各种压力阀、流量阀和方向阀等。
4、辅助元件 保持压缩空气清洁、干燥、消除噪声以及提供润滑等作用，以保证气动系统正常工作。如过滤器、干燥器、消声器和油雾器等。
气压传动的基本组成

## Slide 6
气压传动与机械传动、液压传动相比具备了如下优点：
1)以空气为工作介质，来源易得，无污染，不需设回收管道；
2)介质清洁，管道不易堵塞，而且不存在介质变质、补充和更换问题，维护简单；
3)空气的粘度很小，因此流动损失小，便于实现集中供气，远距离输送；
4)气动动作迅速，反应灵敏，借助溢流阀可实现过载自动保护；
5)成本低廉，工作环境适应性好。可安全可靠地应用于易燃、易爆场合，以及严格要求清洁、无污染的场合，如食品、轻工等环境中。
气压传动的缺点：
1)气动工作压力低，故气动系统的输出力（或力矩）较小；
2)空气具有可压缩性，因此不易实现精确的速度和定位要求，系统的稳定性受负载变化的影响较大；
3)气动系统的排气噪声大，高速排气时需设置消声器；
4)空气本身无润滑性能，需另加润滑装置。
气压传动的优缺点

## Slide 7
谢谢大家