## Slide 1
普通、液控单向阀结构和工作原理
A
B
直角式单向阀

## Slide 2
单向阀
方向控制阀用在液压系统中控制液流的方向。它包括单向阀和换向阀。
  换向阀按操作阀芯运动的方式可分为手动、机动、电磁动、液动、电液动等。

## Slide 3
单向阀
  按其它方式分类，如：按阀芯结构分为球芯、柱芯、锥芯；按液流方向与阀芯移动方向分为直角式、直通式。
单向阀是用以防止液流倒流的元件。按控制方式不同，单向阀可分为普通单向阀和液控单向阀两类。

## Slide 4
单向阀
1、普通单向阀
普通单向阀是只允许液流一个方向流动，反向则被截止的方向阀。要求正向液流通过时压力损失小，反向截止时密封性能好。
工作原理：左端进油，压力油作用在阀芯左端，克服右端弹簧力使阀芯右移，阀口开启，油液从右端流出；若右端进油，压力油与弹簧同向作用，将阀芯紧压在阀座孔上，阀口关闭，油液被截止不能通过。
正向导通
反向截止
A
B
直通单向阀.swf

## Slide 5
单向阀
  结构
A
B
直角式单向阀
A
B
3
2
1
直通式单向阀

## Slide 6
单向阀
2、液控单向阀
作用：
（1）起止回作用；
（2）必要时解除逆止，允许油液反向通过。
结构与工作原理：

## Slide 7
单向阀

## Slide 8
单向阀

## Slide 9
单向阀
3、单向阀用途
（1）止回作用：安装在泵的出口，pk=0.3～0.5 bar
（2）作背压阀用:防止液压缸前冲或爬行，使系统工作平稳。pk=2～6 bar
（3）作锁紧装置用：起重机支腿、夹紧回路等。
（4）保持控制油路有必要的压力：pk≥p液控
（5）作复合阀使用：单向节流阀、单向顺序阀、单向减压阀、单向调速阀等。
（6）局部回路作安全阀使用：pk＞p换热器正常工作的阻力

## Slide 10
谢谢！
A
B
直角式单向阀