## Slide 1
双作用叶片泵结构和工作原理

## Slide 2
1.工作原理
双作用叶片泵结构和工作原理
双作用叶片泵
双作用叶片泵：转子每转一转，每个密封容腔完成吸油和压油动作各两次，故称为双作用叶片泵。由于双作用叶片泵的两个吸油窗口和压油窗口对称分布，所以径向力平衡，因此又叫做平衡式叶片泵。

## Slide 3
2.结构特点
双作用叶片泵结构和工作原理
●定子和转子同心；
●定子内曲线由四段圆弧和四段过渡曲线组成；
●配油盘上有四个月牙形窗口。

## Slide 4
2.结构特点
双作用叶片泵结构和工作原理

## Slide 5
2.结构特点
双作用叶片泵结构和工作原理
双作用叶片泵：转子每转一转，每个密封容腔完成吸油和压油动作各两次，故称为双作用叶片泵。由于双作用叶片泵的两个吸油窗口和压油窗口对称分布，所以径向力平衡，因此又叫做平衡式叶片泵。

## Slide 6
3.流量公式
双作用叶片泵结构和工作原理
其中：b - 叶片宽度
R - 定子长轴半径
r - 定子短轴半径
θ – 叶片倾角
s – 叶片厚度
1）流量：
2) 流量脉动：
一般取 z = 12、16片 (取4的倍数）
理论上每一瞬间密封容积的变化一样，
制造时长、短径圆弧很难保证同心。