## Slide 1
直动式溢流阀结构和工作原理

## Slide 2
直动式溢流阀
直动式溢流阀是依靠系统中的压力油直接作用在阀芯上与弹簧力相平衡，以控制阀芯的启闭动作的溢流阀。

## Slide 3
直动式溢流阀
直动型溢流阀因阀口和测压面结构型式不同，形成了三种基本结构。无论何种结构，均是由调压弹簧和调压手柄、溢流阀口等部分构成。

## Slide 4
一、直动式溢流阀的结构
直动式溢流阀
直动型溢流阀由阀芯、阀体、弹簧、上盖、调节杆、调节螺母等零件组成。
阀体上进油口旁接在泵的出口，出口接油箱。

## Slide 5
二、直动式溢流阀的工作原理
直动式溢流阀
    原始状态，阀芯在弹簧力的作用下处于最下端位置，进出油口隔断。进口油液经阀芯径向孔、轴向孔作用在阀芯底端面，当液压力等于或大于弹簧力时，阀芯上移，阀口开启，进口压力油经阀口溢回油箱。此时阀芯受力平衡，阀口溢流满足压力流量方程。

## Slide 6
二、直动式溢流阀的工作原理
直动式溢流阀
阀芯受力：pA 与Fs
当pA < Fs时，无溢流
当pA > Fs时，有溢流
当pA = Fs时，临界状态
利用阀芯上的液压作用力和弹簧力保持平衡，使阀的进口压力不超过或保持调定值。

## Slide 7
二、直动式溢流阀的工作原理
直动式溢流阀
阀心上的阻尼孔对阀芯的运动起到阻尼作用，可避免阀心产生振动，提高阀的工作稳定性。
调节调压螺帽改变弹簧预压缩量，便可调节溢流阀调整压力。
随着工作压力的提高，直动式溢流阀上的弹簧力要增加，弹簧刚度要相应增大，这使溢流量变化时溢流压力的波动加大，所以直动式溢流阀只宜用在低压系统。

## Slide 8
直动式溢流阀
三、直动式溢流阀的职能符号
P
T
符号
P
T

## Slide 9
直动式溢流阀
四、直动式溢流阀的特点
1）滑阀型结构一般用于低压小流量场合
2）锥阀型结构由于密封性能好，可用于高压大流量场合，其最高压力和流量可达40MPa和300L/min
3）调节弹簧的预压缩量可改变阀口的开启压力，进而调节控制阀的进口压力
4）弹簧腔的泄漏油分为内泄式和外泄式两种，若回油路有背压，则背压直接作用在阀心上端，导致溢流阀进口压力增大。

## Slide 10
谢谢！