## Slide 1
顺序阀结构和工作原理

## Slide 2
顺序阀
1、作用：
利用油路本身的压力变化来控制阀口开启，达到油路通断，实现执行元件的顺序动作，它一般不控制系统压力。
直控顺序阀
2、类型：
外（液控）控顺序阀
按控制方式
按结构
直动式
先导式
3、结构与工作原理：

## Slide 3
顺序阀
直动式

## Slide 4
顺序阀
先导式

## Slide 5
顺序阀
单向顺序阀

## Slide 6
顺序阀
外控顺序阀

## Slide 7
顺序阀
4、先导式顺序阀和先导式溢流阀的不同之处：
(1)溢流阀的进口压力在通流状态下基本不变。而顺序阀一般不控制系统压力。
(2)溢流阀为内泄漏，而顺序阀需单独引出泄漏通道，为外泄漏。
(3)溢流阀的出口必须回油箱，顺序阀出口可接负载。

## Slide 8
谢谢！