## Slide 1
油箱结构和设计要点

## Slide 2
油箱的结构作用
一、油箱的结构
油箱的作用是储存油液、沉淀和散热

## Slide 3
油箱的尺寸设计
一、油箱的结构
在初步设计油箱时，其有效容量可按下述经验公式确定，即：
1、邮箱的顶盖上一般安防泵和电机以及阀的集成装置，据此基本决定箱盖的尺寸；
2、最高油面只允许达到箱高的80%，据此基本确定箱高的尺寸；
3、油箱底脚高度应在150mm以上，以便散热、搬移和放油。

## Slide 4
1、吸油管和回油管的设置
二、油箱结构设计要点
泵的吸油管与系统回油管关口之间的距离应尽可能远些，并且都应插在最低油面之下。
吸油管离箱壁要有3倍管径的距
离，以便四面进油；
回油管口应加工成45〫斜口形状，
以增大通流截面，并面向箱壁，以
利于散热和沉淀杂质。

## Slide 5
2、隔板的设置
二、油箱结构设计要点
油箱内常设2~3块隔板，将回油区和吸油区分开，有利于散热、杂质的沉淀和气泡的溢出，也可以增加油箱的强度。隔板的高度为油面高度的2/3~3/4。

## Slide 6
3、空气滤清器与液位计的设置
二、油箱结构设计要点
空气滤清器的作用是是使油箱与大气相通，保证泵的自吸能力，滤除空气中的灰尘杂物。一般布置在顶盖上靠近邮箱边缘处。
液位计用于检测油面高度，故其窗口尺寸应
能满足对最高与最低液位的观察，有的油箱
要求是低油位报警，这些皆为标准件，可按
需要选用。

## Slide 7
4、放油口的设置
二、油箱结构设计要点
油箱底面做成斜面，在最低处设放油口，平时用螺塞或放油阀堵住，换油时将其打开放走油污。
油箱盖板和窗口连接处均需加密封垫，各进、出油管通过的孔都需要装有密封垫。
6、油温控制
5、防污密封
邮箱正常工作温度在15〬C~65〬C，必要时应安装温度计、温控器和热交换器。
7、油箱内壁加工
新油箱经喷丸、酸洗和表面清洁后，四壁可涂一层与工作液不相容的塑料薄膜或耐油清漆。如果油箱用不锈钢板焊制时，可不必涂层。
8、较大油箱应设置手孔或入孔，便于维护