## Slide 1
齿轮泵结构和工作原理
Notes: 齿轮泵是一种常见液压泵，它的主要特点是结构简单，制造方便，价格低，体积小，重量轻，自吸性好，对油液污染不敏感，工作可行性高；缺点是流量和压力脉动大，噪声大，排量不可调。被广泛应用于采矿设备、冶金设备、建筑机械、工程机械、农林机械等各个行业。

## Slide 2
1.齿轮泵的分类
齿轮泵结构和工作原理
外啮合
内啮合
分类
按齿面
按齿形曲线
按啮合形式
直齿
斜齿
人字齿
渐开线
摆线
Notes: 齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

## Slide 3
2.齿轮泵的结构
齿轮泵结构和工作原理
Notes: 泵主要由主、从动齿轮、驱动轴，泵体及侧板等主要零件构成。

## Slide 4
3、工作原理
齿轮泵的结构和工作原理
密封工作腔：泵体、端盖和齿轮的各个齿间槽组成了若干个密封工作容积。齿轮啮合线将吸油区和压油区隔开，起配流作用。
吸油过程：轮齿脱开啮合→V ↑ → p ↓ →吸油；
排油过程：轮齿进入啮合→V ↓ → p ↑ →排油。
Notes: 泵体内互相啮合的主、从动齿轮与两端盖及泵体一起构成密封工作容积，齿轮的啮合点将左右两腔隔开，形成了吸油腔及压油腔，当齿轮如图所示旋转时……P25

## Slide 5
4、困油现象
齿轮泵的结构和工作原理
1) 产生原因：
油泵连续工作时，齿轮啮合的重叠系数ε> 1，构成闭死容积Vb
Vb由大→小，p↑↑，油液发热，轴承磨损。
Vb由小→大，p ↓↓，汽蚀、噪声、振动、金属表面剥蚀。
2）危害：影响工作、缩短寿命
3) 措施：开卸荷槽
原则： Vb由大→小，与压油腔相通
Vb由小→大，与吸油腔相通
保证吸、压油腔始终不通
吸
压
Notes: P27

## Slide 6
5、径向不平衡力
齿轮泵的结构和工作原理
1）原因：径向液压力分布不均
啮合力
2）危害：轴承磨损、刮壳。
3）措施：缩小压油口，增加径
向间隙。
※ 压油口缩小后，
安装时注意不能反转。

## Slide 7
6、泄漏现象
齿轮泵的结构和工作原理
1) 泄漏途径：
轴向间隙 80% ql
径向间隙 15% ql
啮合处 5% ql
2) 危害：ηv↓
3) 防泄措施：a) 减小轴向间隙 b) 轴向间隙补偿装置如浮动侧板、浮动轴套