## Slide 1
调速阀结构和工作原理

## Slide 2
调速阀
流量控制阀
作用：控制流量，调节执行元件的运动速度。
分类：节流阀
调速阀

## Slide 3
调速阀
调速阀
1、节流阀的压力补偿
补偿原理：
由于工作负载的变化很难避免，为改善调速系统的性能，通常对节流阀进行压力补偿，即采取措施使节流阀前后压差在负载变化时始终保持不变。通常利用流量变动所引起油路压力的变化，通过阀芯的负反馈动作，来自动调节节流部分的压力差，使其基本保持不变。
补偿措施：
将定差减压阀与节流阀串联起来，组成调速阀；

## Slide 4
调速阀
2、调速阀工作原理
组成：定差减压阀与节流阀串联而成

## Slide 5
调速阀
调速阀的特点：
适用于执行元件负载变化大而运动速度要求稳定的系统，也可用在容积-节流调速回路中。
在连接时，可接在执行元件的进油路上，也可接在执行元件的回油路上，或接在执行元件的旁油路上。

## Slide 6
谢谢！