## Slide 1
气动系统安装调试
和维护

## Slide 2
1、管道的安装
安装前应彻底检查、清洗管道中的粉尘等杂物，经检查合格的管道需吹风后才能安装。安装时应按管路系统安装图中标明的安装、固定方法安装，并要注意如下问题：
1）管道接口部分的几何轴线必须与管接头的几何轴线重合。否则会产生安装应力或造成密封不好。
2）螺纹连接头的拧紧力矩要适中。既不能过紧使管道接口部分损坏，也不能过松而影响密封。
3）为防止漏气，连接前螺纹处应涂密封胶。螺纹前端２～３牙不涂密封胶或拧入２～３牙后再涂密封胶，以防止密封胶进入管道内。
4)软管安装时应避免扭曲变形。在安装前，可在软管表面沿软管轴线涂一条色带，安装后用色带判断软管是否被扭曲。为防止拧紧时软管的扭曲，可在最后拧紧前将软管向相反方向转动1/8～1/6圈 。
5)软管的弯曲半径应大于其外径的9～10倍。可用管接头来防止软管的过度弯曲。
6)硬管的弯曲半径一般情况下应不小于其外径的2.5～3倍。在弯管过程中，管子内部常装入填充剂支承管壁，从而避免管子截面变形。
7)管路走向要合理。尽量平行布置，减少交叉，力求最短，弯曲要少，并避免急剧弯曲。短软管只允许作平面弯曲，长软管可以作复合弯曲。
8)安装时应注意保证系统中的任何一段管道均能自由拆装。
9)压缩空气管道要涂标记颜色，一般涂灰色或蓝色，精滤管道涂天蓝色。
一、管道的安装与调试

## Slide 3
2、管道的调试
管路系统的调试主要包括密封性试验和工作性能试验，调试前要熟悉管路系统的功用、工作性能指标和调试方法。
密封性试验前，要连接好全部管路系统。压力源可采用高压气瓶，其输出气体压力不低于试验压力。用皂液涂敷法或压降法检查密封性。当发现有外部泄漏时，必须先将压力降到零，方可进行拆卸及调整。系统应保压２小时。
密封性试验完毕后，即可进行工作性能试验。这时管路系统具有明确的被试对象，重点检查被试对象或传动控制对象的输出工作参数。
一、管道的安装与调试

## Slide 4
1)安装前应查看阀的铭牌，注意型号、规格与使用条件是否相符，包括电源、工作压力、通径和螺纹接口等。
2)安装减压阀之前的管路系统必须经过清洗，减压阀安装时必须使其后部靠近需要减压的系统，并保证阀体上的箭头方向与系统气体的流动方向一致。阀的安装位置应方便操作以及便于观察压力表。减压阀不用时应旋松调压手柄，以免膜片长期受压引起塑性变形。在环境恶劣粉尘多的场合，还需在减压阀前安装过滤器。油雾器则必须安装在减压阀的后面。
3)滑阀式方向控制阀须水平安装，以保证阀芯的换向阻力相等，使方向控制阀可靠工作。
4)人工操纵的阀应安装在便于操作的地方，操作力不宜过大。脚踏阀的踏板位置不宜过高，行程不能过长，脚踏板上应有防护罩。在有激烈振动的场合，人控阀应附加锁紧装置以保证安全。
5)安装机控阀时应保证使其工作时的压下量不超过规定行程。
6)用流量控制阀控制执行元件的运动速度时，原则上应将其装设在气缸接口附近。
二、气控元件的安装

## Slide 5
1、调试前的准备工作
机械部分动作经检查完全正常后,方可进行气动回路的调试。
在调试气动回路前，首先要仔细阅读气动回路图。
熟悉换向阀(包括行程阀等)的换向原理和气动回路的操作规程。
熟悉气源，向气动系统供气时，首先要把压力调整到工作压力范围(一般为0.4～0.5MPa)。然后观察系统有无泄漏，如发现泄漏处，应先解决泄漏问题。调试工作一定要在无泄漏情况下进行。
气动回路无异常的情况下，首先进行手动调试。在正常工作压力下，按程序进程逐个进行手动调试，如发现机械部分或控制部分存在不正常的现象时，应逐个予以排除，直至完全正常为止。
在手动动作完全正常的基础上，方可转入自动循环的调试工作。直至整机正常运行为止。
三、气控系统的调试

## Slide 6
2、空载试运转
空载试运转不得少于2h，注意观察压力、流量、温度的变化。如果发现异常现象．应立即停车检查，待排除故障后才能继续试运转。
三、气控系统的调试
3、负载试运转
负载试运转应分段加载，运转不得少于4h，要注意油位、摩擦部位的温升等变化。在调试中应作好记录，以便总结经验，找出问题。

## Slide 7
1、气动系统使用注意事项
1)空载试运转不得少于2h，注意观察压力、流量、温度的变化。如果发现异常现象．应立即停车检查，待排除故障后才能继续试运转1)应严格管理压缩空气的质量，开车前后要放掉系统中的冷凝水，定期清洗分水滤气器的滤芯。
2)开车前要检查各调节手柄是否在正确位置，行程阀、行程开关、挡块的位置是否正确、牢固，对导轨、活塞杆等外露部分的配合表面应预先擦拭。
3)熟悉元件控制机构的操作特点,要注意各元件调节手柄的旋向与压力、流量大小变化的关系,严防调节错误造成事故。
4)系统使用中应定期检查各部件有无异常现象,各连接部位有无松动；油雾器、气缸、各种阀的活动部位应定期加润滑油。
5)阀的密封元件通常用丁腈橡胶制成，应选择对橡胶无腐蚀作用的透平油作为润滑油 (ISOVG32)。即使对无油润滑的元件，一但用了含油雾润滑的空气后，就不能中断使用。因为润滑油已将原有油脂洗去，中断后会造成润滑不良。
6)设备长期不用时，应将各手柄放松，以免弹簧失效而影响元件的性能。
7)气缸拆下长期不使用时，所有加工表面应涂防锈油，进排气口加防尘塞。
8)元件检修后重新装配时，零件必须清洗干净，特别注意防止密封圈剪切、损坏，注意唇形密封圈的安装方向。
四、气动系统的使用和维护

## Slide 8
2、气动系统的定期维护
为使气动系统能长期稳定地运行，应采取下述定期维护措施：
1)每天应将过滤器中的水排放掉。检查油雾器的油面高度及油雾器调节情况。
2)每周应检查信号发生器上是否有铁屑等杂质沉积。查看调压阀上的压力表。检查油雾器的工作是否正常。
3)每三个月检查管道连接处的密封，以免泄漏。更换连接到移动部件上的管道。检查阀口有无泄漏。用肥皂水清洗过滤器内部，并用压缩空气从反方向将其吹干。
4)每六个月检查气缸内活塞杆的支承点是否磨损，必要时需更换。同时应更换刮板和密封圈。
四、气动系统的使用和维护

## Slide 9
谢谢大家