## Slide 1
直动式减压阀结构和工作原理

## Slide 2
直动式减压阀
1、作用
（1）减压：降低液压系统某支路（控制油路、夹紧回路、润滑回路等）的压力。
（2）稳压：稳定液压系统某支路的压力。
2、类型
按功能分
定值减压阀：
定差减压阀：
定比减压阀：
保证阀的出口压力为定值。
保证阀的进、出油口压差为定值。
保证阀的进、出油口压力比为定值。
按结构分
直动式
先导式（常用）

## Slide 3
直动式减压阀
特点：出口压力控制阀芯动作，
有单独泄油口
工作原理：节流口产生压降Δp
p2 = p1 -Δp ，
p1一定，Δp ↑ ， p2↓。
● p1< ps ,处于非工作状态，
不起减压作用；
● p1 > ps ,减压、稳压。

## Slide 4
直动式减压阀
● p2 ↑→阀芯上移→阀口减小→ Δp ↑，
p2= p1 -Δp ， p1一定，Δp ↑ ， p2↓；
● p2 ↓ →阀芯下移→阀口开大→ Δp ↓，
Δp↓， p2↑= ps 。
职能符号：

## Slide 5
直动式减压阀
直动式减压阀

## Slide 6
谢谢！