## Slide 1
压力表结构和工作原理

## Slide 2
1、压力表原理
一、压力表原理和构造
压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变，再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针，引起指针转动来显示压力。
2、压力表构造
2.1溢流孔
若发生波登管爆裂的紧急情况的时候，内部压力将通过溢流孔向外界释放，防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能，请在表后面留出至少10mm的空间，不要改造或塞住溢流孔。
2.2指针
除标准指针外，其他指针也是可选的。(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。

## Slide 3
一、压力表原理和构造
2.3玻璃面板
除标准玻璃外，其他特殊材质玻璃，如强化玻璃，无反射玻璃也是可选的。
2.4性能分类
普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。
4、节流阀
为了减小脉动压力，节流阀安装在压力入口处。
3、处理方式
禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。
5、脉动压力
由于压力发生器中泵的脉动特性，使压力表的特诊曲线振幅较大。这对压力表是非常有害的。

## Slide 4
二、压力表的使用
选用压力表应使它的量程大于液压系统的最高压力。在压力稳定的系统，压力表量程一般为最高工作压力的1.5倍，压力波动较大的系统压力表量程应为最大工作压力的2倍。
指针
刻度盘
杠杆
弹簧弯管
小齿轮
扇形齿轮

## Slide 5
三、压力表开关
压力表与系统的连接需要通过压力表开关。最常见的压力表开关为KF型，其结构如图所示。
旋转手柄
定位钢球
阀体
接压力表
被测压力
底盖阀芯
油箱底盖阀芯