## Slide 1
单作用叶片泵结构和工作原理

## Slide 2
1.叶片泵的分类
单作用叶片泵结构和工作原理
叶片泵优点：输出流量 均匀、脉动小、噪声低、体积小。
叶片泵缺点：自吸性能差、对油液污染敏感、结构较复杂。
分类
单作用叶片泵
双作用叶片泵
每转排油一次
每转排油两次

## Slide 3
2.单作用叶片泵的工作原理
单作用叶片泵结构和工作原理
密封工作腔（转子、定子、叶片、配油盘组成）
吸油过程：叶片伸出→V ↑ → p ↓ →吸油；
排油过程：叶片缩回→V ↓ → p ↑ →排油。
旋转一周，完成一次吸油，一次排油——单作用泵
径向力不平衡——非平衡式叶片泵 （一个吸油区，一个排油区）

## Slide 4
3.单作用叶片泵结构
单作用叶片泵结构和工作原理
特点：
●定子和转子偏心；
●定子内曲线是圆；
●配油盘有二个月牙形窗口。
●叶片靠离心力伸出。
结构包括：转子、定子、叶片、配油盘、壳体、端盖等

## Slide 5
3.单作用叶片泵结构
单作用叶片泵结构和工作原理

## Slide 6
4.排量和流量公式
单作用叶片泵结构和工作原理
式中：b - 叶片宽度
e – 偏心距
D - 定子内径
n-转速
nv-容积效率
排量：
流量：

## Slide 7
5.流量脉动
单作用叶片泵结构和工作原理
流量脉动：
奇数叶片
偶数叶片
结论：z↑,σ↓.
奇数比偶数时σ小。
一般取z = 13、15片