## Slide 1
轴向柱塞泵结构和工作原理

## Slide 2
1.工作原理
轴向柱塞泵结构和工作原理
斜盘式轴向柱塞泵
密封工作腔（缸体孔、柱塞底部）
由于斜盘倾斜放置，使得柱塞随缸体转动时沿轴线作往复运动，底部密封容积变化，实现吸油、排油。
吸油过程：柱塞伸出→V↑→p↓→吸油；
排油过程：柱塞缩回→v↓→p↑→排油。

## Slide 3
2.典型结构
轴向柱塞泵结构和工作原理
缸体、柱塞、配油盘、斜盘

## Slide 4
2.典型结构
轴向柱塞泵结构和工作原理
SCY14-1型轴向柱塞泵 （p = 32 MPa）
斜盘
变量机构
压盘
缸体
滑靴
配油盘
传动轴

## Slide 5
3.排量和流量
轴向柱塞泵结构和工作原理
排量：
流量：
式中：
d - 柱塞直径
D - 柱塞分布圆直径
δ - 斜盘倾角
z - 柱塞数

## Slide 6
3.排量和流量
轴向柱塞泵结构和工作原理
q ∝ tgδ , δ ↑ q ↑ ;δ ↓ q ↓。
改变δ 的大小——变量泵；
改变δ 的方向——双向泵。
流量脉动率：
z为奇数
z为偶数
结论：柱塞数为奇数时流量脉动小，柱塞数越多，脉动越小。一般取 z = 7、9、11

## Slide 7
4.滑靴
轴向柱塞泵结构和工作原理
无滑靴
有滑靴

## Slide 8
5.特点及应用
轴向柱塞泵结构和工作原理
特点：
容积效率高，压力高。（ηv=0.98, p = 32 Mpa）
柱塞和缸体均为圆柱表面,易加工,精度高，内泄小
结构紧凑、径向尺寸小，转动惯量小;
易于实现变量；
构造复杂,成本高；
对油液污染敏感。
应用：
用于高压、高转速的场合。