## Slide 1
气动——流量控制阀

## Slide 2
在气压传动系统中，执行元件的运动速度通常是通过改变流量控制阀的通流面积，以调节压缩空气的流量来实现的。流量控制阀包括节流阀、单向节流阀、排气节流阀和柔性节流阀等，工作原理与液压的节流阀相似。由于气体的可压缩性，气动流量控制阀的控制精度较低，为提高精度或运动平稳性，可采用气液联动的方式。

## Slide 3
1、节流阀
圆柱斜切型节流阀的结构简图及图形符号如图所示。压缩空气自P口流入，从A口流出。旋转阀芯螺杆即可调节阀芯开口面积，从而改变气流流量。
a）结构原理图 b）图形符号

## Slide 4
单向阀和节流阀组合成单向节流阀。如图所示为其工作原理及图形符号。当气流从进口P流向出口 A时，经节流阀的节流口１而受到控制，调节阀芯４便可改变节流口1的大小，若气流反向流动，从A口流向P口时，则气体压力作用力会将单向阀2顶开，从而直接到达P口流出，此时节流口１不再起节流调速作用。
2、单向节流阀

## Slide 5
排气节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。它不仅可以调节执行元件的运动速度，还可以起到降低排气噪声的作用。靠调节节流口1出的通流面积来调节排气流量，由消声套2来减小排气噪声。
3、排气节流阀

## Slide 6
谢谢大家