## Slide 1
多缸动作回路——互锁回路与互不干扰回路
Notes: 齿轮泵是一种常见液压泵，它的主要特点是结构简单，制造方便，价格低，体积小，重量轻，自吸性好，对油液污染不敏感，工作可行性高；缺点是流量和压力脉动大，噪声大，排量不可调。被广泛应用于采矿设备、冶金设备、建筑机械、工程机械、农林机械等各个行业。

## Slide 2
1.互锁回路
互锁回路与互不干扰回路
作用：在一个或几个液压缸工作时，其他液压缸锁住不动。
换向阀5处于中位时，液压缸B停止工作
换向阀5处于左位或右位时，液压缸B工作。同时压力油进入液控换向阀右端，使其右位接入回路，液压缸A停止工作，从而实现两缸互锁。
Notes: 齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

## Slide 3
2.互不干扰回路
互锁回路与互不干扰回路
作用：使几个执行元件在完成各自的循环动作时彼此互不影响。
1YA和2YA通电，泵2供油，A缸和B缸两腔同时通油，两缸同时差动快进。
3YA和4YA通电，泵1供油，两缸同时工进。
若A缸工进完毕，换为油泵2供油转入快退。
当B缸工进结束，也由泵2供油实现快退。
Notes: 齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。