## Slide 1
空气压缩机

## Slide 2
1、分类
空气压缩机的种类很多，按照工作原理的不同，可分为容积式和动力式两大类。在气压传动中，多采用容积式空气压缩机。
按照结构的不同，容积式空气压缩机可分为往复式和旋转式，往复式细分为活塞式和膜片式；旋转式细分为叶片式、螺杆式和涡旋式，其中，最常用的是活塞式空气压缩机。

## Slide 3
2、工作原理
卧式空气压缩机的工作原理如图所示，通过曲柄滑块机构使活塞作往复直线运动，使气缸内容积的大小发生周期性的变化，从而实现对空气的吸入、压缩和排气过程。
1－排气阀 2－气缸 3－活塞
4－活塞杆 5、6－十字头与滑道 7－连杆 8－曲柄 9－吸气阀

## Slide 4
3、选用
选择空气压缩机的主要依据是气动系统的工作压力和流量。
选择工作压力时，考虑到沿程压力损失，气源压力应比气动系统中工作装置所需的最高压力再增大20％左右。至于气动系统中工作压力较低的工作装置，则可采用减压阀减压供气。
空气压缩机的输出流量以整个气动系统所需的最大理论耗气量为选择依据，再考虑到泄漏等影响加上一定的余量。

## Slide 5
谢谢大家