## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目1 认识夹具
模块一
任务1.1认识常用机械加工夹具

## Slide 3
学
习
目
标
1. 能够对常见夹具进行分类;
２. 能够叙述三爪卡盘、 平口钳和万能分度头的工作原理。
１. 认识夹具对机械制造过程的重要性;
２.通过夹具知识的学习, 提升专业素养。
知识目标
1. 掌握三爪卡盘、 平口钳和万能分度头的基本结构;
２. 掌握夹具基本组成。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
夹具分类
02
常见夹具
03
夹具组成
目 录

## Slide 5
夹具是一种装夹工件的工艺设备, 广泛应用于机械制造过程中的切削加工、 热处理、 装配、焊接和检测等工艺过程. 根据机械加工工艺规程的要求, 在机械加工中用来正确地确定工件及刀具的相对位置, 并且合适而迅速的将它们夹紧的一种机床附加装置称为机床夹具。
本书主要研究夹具在切削加工中的应用。

## Slide 6
工件在机床上进行加工时，为了保证其精度要求，工件的加工表面与刀具之间必须保证一定的位置关系，机床夹具就是机床上用以装夹工件和引导刀具的装置。现代机械加工生产中，机床夹具是不可缺少的工艺装备，它的设计水平和制造水平直接影响着零件的加工精度，生产效率和产品的制造成本，夹具设计是机械加工中十分重要的工作。
在机械切削加工中，夹具的主要作用是实现工件的定位和夹紧，使工件加工时相对于机床和刀具有正确的位置，以保证工件的加工精度。
钻后盖零件上Φ10mm的孔
加工Φ10mm的钻床夹具示意图

## Slide 7
1.夹具分类
在加工中使用夹具进行装夹是为了加工出符合规定技术要求的表面, 实现工件的定位与夹紧。 机械加工中的夹具分类如图所示。

## Slide 8
1.夹具分类
通用夹具有三爪自定心卡盘、 四爪单动卡盘、 机用平口钳、 分度头、 回转工作台、 各类顶尖等。这类夹具具有很大的通用性, 适用于装夹各种轴类、 盘类、 箱体类工件, 应用范围相当广泛。 这类夹具一般已标准化、 系列化, 由专门厂家生产, 有些则作为机床附件直接提供给用户。

## Slide 9
1.夹具分类
专用夹具是指仅为某一工件的一道或数道工序的加工而专门设计的夹具。当工件结构变更或工序内容变更时, 都可能使其失去应用价值。 其生产准备周期比较长, 费用较高, 适用于产品较固定、 生产批量较大的工件生产. 本课程主要研究对象为机床专用夹具设计。

## Slide 10
1.夹具分类
组合夹具是由预先制造好的各类标准元件和组件拼装而成。 这类夹具是介于专用夹具和通用夹具之间的一类新型夹具, 是机床夹具通用化、 标准化、 系列化发展的具体体现。
图 槽系组合钻模元件分解图
槽系组合夹具
孔系组合夹具

## Slide 11
1.夹具分类
可调夹具是针对通用夹具和专用夹具的不同特点而发展起来的一类新型夹具。对不同类型和尺寸的工件, 这类夹具只需要调整或更换个别定位元件和夹紧元件便可使用。 它又分为通用可调夹具和成组可调夹具两种类型。

## Slide 12
２. 常见夹具
(１) 三爪卡盘
三爪卡盘 (图 １.２) 主要由卡盘体、 活动卡爪、 大锥齿轮和小锥齿轮组成, 是一种通用夹具, 主要与车床配合加工零件。按驱动卡爪所用动力不同, 三爪卡盘分为手动卡盘和动力卡盘两种。
手动三爪卡盘
液压三爪卡盘

## Slide 13
２. 常见夹具
三爪卡盘上三个卡爪导向部分的下面有螺纹与大齿轮背面的平面螺纹相啮合, 当用扳手通过四方孔转动小齿轮时, 大齿轮转动, 背面的平面螺纹同时带动三个卡爪向中心靠近或退出, 用以夹紧或松开工件

## Slide 14
２. 常见夹具
(２) 平口钳. 平口钳 (图１.３) 又名机用虎钳, 由固定钳身、 活动钳口、 丝杠、 螺母、 护口板等组成, 是一种通用夹具, 常用于安装小型工件. 它常配合铣床、 钻床等使用, 将其固定在机床工作台上, 用来夹持工件进行切削加工. 工作时, 用扳手转动丝杠, 通过丝杠螺母带动活动钳身移动, 形成对工件的夹紧与松开。

## Slide 15
２. 常见夹具
(３) 万能分度头
万能分度头 (图１.４) 的底座内装有回转体, 分度头主轴可随回转体在垂直平面内向上９０°和向下１０°范围内转动，主轴前端常装有三爪卡盘或顶尖。分度时拔出定位销,转动手柄, 通过齿数比为１∶１的直齿圆柱齿轮副传动, 带动蜗杆转动, 又经齿数为１∶４０的蜗轮蜗杆副传动, 带动主轴旋转分度。当分度头手柄转动一转时, 蜗轮只能带动主轴转过１/４０转。万能分度头是各类铣床不可缺少的主要附件, 它能将装在顶尖之间或卡盘上的工件分成任意角度或等分。

## Slide 16
３. 夹具组成
(１) 定位元件
定位元件是夹具中最主要的功能元件, 是夹具的核心部分. 当工件定位的基准面形状和方位确定后, 就要依靠定位元件来保证工件定位的准确和可靠, 即定位元件的作用就是保证工件的正确定位, 如夹具中常用的定位心轴、 定位销、 定位块、 顶尖等。
定位心轴定位
定位销
定位块

## Slide 17
３. 夹具组成
(２) 夹紧元件
夹紧元件的作用是将工件压紧固定不动, 保证工件在加工过程中所处的正确位置不发生任何偏离, 如夹具中常用的压板、 锁紧螺母、 卡爪、 弹性夹头等。
压板
锁紧螺母
弹性夹头

## Slide 18
３. 夹具组成
(３) 导向元件
导向元件的作用是将夹具与机床连接起来, 并确定夹具对机床主轴、 工作台、 导轨或刀具运行轨迹的相互方位, 如夹具中常用的钻套、 镗模、 导向键等。.
钻套
导向键

## Slide 19
３. 夹具组成
(４) 特定元件
根据加工的特殊要求, 有些夹具需要设置具有特定功能的构件, 如分度装置、 靠模装置、 快速拆装心轴、 工件的顶出装置、 互锁装置和平衡块等. 这些元件虽不是夹具共有的元件, 但保证工件加工要求却是不可缺少的, 需要特殊的设计。
平衡块
分度装置

## Slide 20
３. 夹具组成
(５) 夹具体
夹具体是夹具的基体构件, 以上所有元件都需要通过特定的结构或连接元件将它们安装到夹具体上, 构成一个完整的夹具. 常用的夹具体有铸件结构、 锻件结构、 焊接结构和装配结构等, 其基本形式主要有两大类, 即回转体形式和底座形式.
底座形式
回转体形式

## Slide 21
３. 夹具组成
为了更方便理解机床夹具的各组成部分的关系, 采用图１.５说明, 从图中可以看出, 被加工工件通过夹紧装置进行固定, 整个夹具体通过连接元件与机床工作台连接, 加工过程中, 刀具通过对刀块或者导向元件进行准确定位, 因此, 夹具各个部分之间既是相互独立又是相互联系的关系。

## Slide 22: Thanks For Watching.
谢谢大家！