## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目1 认识夹具
模块一
任务1.2认识定位元件

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能够认识常见夹具定位元件;
２. 能够对定位元件限制自由度进行分析。
１. 认识定位元件设计对夹具设计的重要性;
２. 提高机械设计能力。
知识目标
１.了解各个定位元件的工作原理;
２.掌握定位误差分析。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
夹具定位原理
02
六点定位原理应用
03
定位基准
04
定位元件
05
定位误差分析
06
定位误差的计算

## Slide 5
1.夹具定位原理
工件在未进行定位前, 其在空间的位置是不确定的, 这种不确定性称为自由度。 从运动学角度分析, 一个自由刚体在空间上可能会有６个自由度的变动。 可以看出, 工件在空间的位置是不确定的, 它既可以沿 X、 Y、 Z 三个坐标轴移动, 称为移动自由度, 分别表示为 ; ，又可以绕 X、 Y、 Z 三个坐标轴转动, 称为旋转自由度, 分别表示为 。

## Slide 6
1.夹具定位原理
要使工件在空间上有一个确定的位置, 就必须设置相应的６个约束,以限制工件的６个自由度。如果对工件的６个自由度都加以约束, 工件在空间的位置也就完全固定下来。 因此, 定位实际上就是约束工件的自由度。
在对工件定位时, 通常是用一个支承点约束工件的一个自由度，合理地设置６个支承点就可以约束工件的６个自由度, 使工件完全固定在夹具的适当位置上, 这就是六点定位原理。

## Slide 7
1.夹具定位原理
(１) 完全定位
完全定位是指工件的６个自由度不发生重复且被全部约束的定位. 当工件在X、 Y、 Z 三个坐标方向上均有尺寸要求或位置精度要求较高时, 如机座、 箱体、 机床工作台等类型工件, 一般均采用这种完全定位方式。

## Slide 8: 完全定位：定位元件限制的自由度 = 6 个
1.夹具定位原理
图 槽系组合钻模元件分解图

## Slide 9
1.夹具定位原理
(２) 不完全定位
依据工件的加工要求或某道工序的加工特点, 有时并不需要约束工件的全部自由度, 这种定位方式就称为不完全定位. 当工件在某个方向上无特别限制时, 如在车床加工通孔、 铣削工件的平面等情况, 通常可以采用这种不完全定位方式。 因此, 可以概括地说, 工件在定位时应该约束的自由度数量是由工序的加工要求确定的, 即不影响加工精度的自由度可以不必约束. 采用不完全定位可以简化定位装置, 减少辅助操作时间, 在实际生产中被普遍使用。

## Slide 10: 不完全定位： 1）定位元件限制的自由度 < 6个 2）定位元件限制的自由度 ≥ 工件所需限制的自由度
ａ）定位基准为内圆锥面的中心定位 ｂ）定位基准为两平面 ｃ）定位基准为外圆柱面的中心及槽 ｄ）定位基准为外圆柱面的中心 ｅ）定位基准为平面
为何采用不完全定位???
1.夹具定位原理

## Slide 11
(３) 欠定位
依据工件的加工要求, 应该约束的自由度而没有加以约束的定位称为欠定位。欠定位是无法保证加工要求的, 这在夹具设计中是不允许的. 一旦在夹具的结构中存在这种缺陷, 使用此类夹具加工的整批工件的质量和精度都无法保证。
1.夹具定位原理

## Slide 12
欠定位不能保证工件的正确安装，因而是不允许的！
！！防止欠定位的方法
因此，在定位分析时，应注意下列问题，以防止产生欠定位。
１）限制工件自由度与加工技术要求的对应关系要明确。加工技术要求主要包括尺寸公差和位置公差要求两个方面，要一一对应，不要遗漏。
２）仔细分析定位点的作用，不要混淆不完全定位和欠定位的概念。虽然，表面上工件的定位点数量都不满六个，但是不完全定位的前提是满足了加工精度的要求，而欠定位则相反，故它们是不同的概念。仔细分析定位点的作用，欠定位是很容易避免的。
1.夹具定位原理

## Slide 13
(４) 过定位
夹具上的两处或两处以上的定位元件重复约束同一个自由度, 称为过定位。 如果出现这种情况, 由于两处定位元件的制造误差、 定位方式或操作方法的差异, 将会造成工件位的不正确或发生干涉现象, 也就无法保证加工精度要求. 从某种意义上说, 过定位的存在所造成的错误与欠定位的效果相似。 因此, 在夹具设计中要严格分析定位的合理性和科学性, 避免过定位状况的发生。
1.夹具定位原理

## Slide 14: 过定位：工件定位时，工件的同一自由度被数个定位元件重复限制所致。
1.夹具定位原理

## Slide 15
1.夹具定位原理
过定位对加工精度的影响：过定位会造成定位的不稳定，从而影响工件的加工精度；严重的过定位会引起过定位干涉现象，影响工件的装夹，并导致工件夹紧变形。
由图ａ可见定位的不稳定对加工精度的影响。当工件处于加工位置“Ⅰ”时，可满足垂直度的加工要求；而当工件处于加工位置“Ⅱ”与Ｂ平面接触时，定位基准改变，则产生定位误差，不能满足垂直度的加工要求。故在加工一批工件时，会有一些工件报废。这种随机的误差，会影响加工精度。由图ａ也可见，造成加工误差的原因是定位基准的改变及两个定位基准之间的原有的位置误差所致。仔细分析定位点的作用，欠定位是很容易避免的。

## Slide 16
1.夹具定位原理
消除过定位的方法
１）减小接触面积。如图ｂ所示，当Ａ面作为主要定位基准三点定位时，改进定位结构，将第二定位基准Ｂ面的面接触改为线接触，减去了引起过定位的自由度 ，即可消除过定位。
1--半圆柱
2--定位块

## Slide 17
1.夹具定位原理
消除过定位的方法
２）修改定位元件的形状，以减少定位点。
a)过定位 b)完全定位
１—菱形销 ２—支承板 ３—菱形销的台阶面 ４—圆柱定位销
分析原因！！

## Slide 18
1.夹具定位原理
消除过定位的方法

## Slide 19
1.夹具定位原理
３）缩短圆柱面的接触长度。当工件的主要定位基准作三点定位时，第二定位基准的圆柱面只能作二点定位，不能作四点定位，以防止过定位。
４）设法使过定位的定位元件在干涉方向上浮动，以减少实际定位点的数量。如图所示的三种可浮动的定位元件，其分别在 、 和 、 方向上浮动，从而消除了过定位。浮动的定位元件有多种结构。
可浮动定位元件的浮动方向
ａ） 可浮动的平面支承示意图 ｂ） 可浮动的短 Ｖ形块示意图
ｃ） 球面垫圈

## Slide 20
1.夹具定位原理
消除过定位的方法
５）拆除多余的过定位元件。当过定位发生在单一定位元件上时，可采用此方法。在一般情况下，采用上述方法即可避免产生过定位。这五种方法应根据具体情况具体分析，妥善地加以应用。注意正确判断过定位。

## Slide 21
２. 六点定位原理应用
(１) 箱体类零件
一 般 来 说, 箱 体 类 工 件 具 有 规 则 的 外 形 轮 廓, 如 六 面体、 八面体等, 并具有较大而稳固的安装平面。 如图１.７所示, 用相当于六个定位点的定位元件 (六个支承钉) 与工件表面 (定位基准面) 接触即可消除工件的六个不定度,因此, 只要工件的相应表面与对应分布的六个定位点同时接触, 工件的位置就被唯一地确定下来。

## Slide 22
２. 六点定位原理应用
(１) 箱体类零件
习惯上, 把箱体类工件的底面 (幅面较大的平面) 称为工件的主要定位基准面, 又称第一定位基准面; 把箱体类工件的侧面 (相对较长的平面) 称为工件的导向定位基准面, 又称第二定位基准面;把箱体类工件的端面 (相对较窄的平面) 称为工件的止推定位基准面, 又称第三定位基准面。
第一定位基准面
第二定位基准面
第三定位基准面

## Slide 23
２. 六点定位原理应用
(２) 盘类零件
对于带槽 (或带孔) 盘类零件, 六点定则的应用情况如图１.９所示。
第一定位基准面
第二定位基准也叫定心基准
第三定位基准, 习惯上称为防转基准

## Slide 24
２. 六点定位原理应用
(３) 轴类工件
对于带槽 (或带孔) 轴类工件, 六点定则的应用情况如图１.１０所示。
由于轴类工件的轴向尺寸大, 所以常以两端同轴的支承轴颈作为其回转支承, 对其加工往往有较严格的同轴度、 对称度等位置公差要求。另外, 工件用公共轴线定位安装时, 应保证公共轴线与刀具的轴向运动轨迹保持平行。

## Slide 25
２. 六点定位原理应用
(３) 轴类工件
定位点１、 ２、 ３、 ４形成了轴类工件的第一定位基准，当对本工序内容的对称度、 位置度有较严格的公差要求时, 防转基准销５成为第二定位基准, 而止推基准销６成为第三定位基准; 当对工序内容的轴向尺寸有较严格的公差要求时, 止推基准销６成为第二定位基准, 防转基准销５成为第三定位基准。

## Slide 26
3. 定位基准
定位基准是在加工中用作定位的基准，一旦工件的定位基准被选定下来,则工件的定位方案也就基本确定。 定位方案是否合理, 直接关系到工件的加工精度能否得到保证。 工件定位时, 作为定位基准的点、 线和面, 往往是由某些具体表面来体现出来的, 这种表面称为定位基面。
在零件的设计和制造过程中, 要确定零件上点、 线、 面的位置, 必须以一些指定的点、 线、 面作为依据, 这些作为依据的点、 线、 面称为基准，基准按作用的不同, 常分为设计基准和工艺基准两类。

## Slide 27
3. 定位基准
(１) 设计基准
设计基准是指设计时在零件图样上所使用的基准. 如图 １.１１所示, 齿轮内孔、 外圆和分度圆的设计基准是齿轮的轴线, 齿轮两端面可认为是互为基准。 又如图１.１２所示,机座表面２、 ３和孔４轴线的设计基准是机座表面１; 孔５轴线的设计基准是孔４的轴线。

## Slide 28
3. 定位基准
(２) 工艺基准
工艺基准是指在制造零件和装配机器的过程中所使用的基准。 工艺基准又分为工序基准、 定位基准、 测量基准和装配基准, 它们分别用于工序图中工序尺寸的标注、 工件加工时的定位、 工件的测量检验和零件的装配。

## Slide 29
3. 定位基准
１) 工序基准
在工序图上, 用以标定被加工表面位置的点、 线、 面 称 为 工 序 基 准 (所 标 注 的 加 工面的位 置 尺 寸 是 工 序 尺 寸) , 即 工 序 尺 寸 的 设 计 基准. 对于图１.１３所示铣平面C, 平面 M 是平面C 的工序基准, 尺寸C±ΔC 是工序尺寸。

## Slide 30
3. 定位基准
２) 定位基准. 加工时确定零件在机床或夹具中位置所依据的那些点、 线、 面称为定位基 准, 即 确定被加工表面位置的基准。 例如, 车削图 １.１４ (a)中的齿轮毛坯的外圆和右端面, 若用已经加工过的内孔将工件安装在心轴上, 则孔的轴线就是外圆和下端面的定位基准。

## Slide 31
3. 定位基准
３) 测量基准
被加工表面的尺寸、 位置所依据的基准称为测量基准, 如图１.１４ (b) 所示, 用游标卡尺对工件加工后的尺寸 ５０ mm 进行测量,测量基准就是工件的下母线 １。

## Slide 32
3. 定位基准
４) 装配基准
在装配时, 确定零件位置的点、线、 面称为装配基准, 即装配中用来确定零件、 部件在机器中位置的基准, 如图 １.１５所示， 锥齿轮 １的装配基准是内孔及端面, 轴 ２的装配基准是中心线及端面, 轴承３的装配基准是轴承中心线及端面.装配基准一般与设计基准重合。

## Slide 33
4. 定位元件
工件定位时, 除了应尽可能地使定位基准与工序基准重合, 使定位符合六点定则外, 还要合理选用定位元件。 夹具设计时, 定位基准一旦选定, 定位基准的表面形式将成为选用定位元件的主要依据，工件上常被选作定位基准的表面形式包括平面、 圆柱面、 圆锥面和其他成型面及其组合。
工件在夹具中定位时, 一般不允许将工件直接放在夹具体上, 而应安放在定位元件上, 这时, 工件上的定位基准面与夹具上定位元件的工作表面相接触。因此, 对定位元件要求高精度、高耐磨、 足够的刚度和强度、 良好的工艺性。

## Slide 34
4. 定位元件
(１) 以平面定位的定位元件
在装备制造中, 多数工件都是以平面作为主要定位基准, 如机座、 箱体、 支架、 圆盘等。 以平面定位的定位元件通常采用支承板或大平面体等作为定位基准。
以平面作为定位基准, 还分为粗基准定位和精基准定位两种情况， 粗基准一般是指尚未加工的铸造件、 锻造件或焊接件等毛坯体; 精基准是指已加工过的工件表面。 对粗基准定位和精基准定位两种情况应设计不同的定位元件。

## Slide 35
4. 定位元件
１) 粗基准平面定位元件
粗基准平面的定位通常采用两种形式, 即固定式支承钉和可调节支承钉。 前者是将其安装到夹具体上固定不动, 后者则是在轴线方向上设计成可调节移动后再固定形式。

## Slide 36
4. 定位元件
①A 型支承钉为平头支承钉, 适用于粗基准平面定位, 也可适用于已加工平面的定位。

## Slide 37
4. 定位元件
②B型支承钉为球头支承钉, 用于工件毛坯表面的定位, 由于毛坯表面质量不稳定, 为得到较为稳固的点接触, 故采用球面支承。这种支承钉与工件形成点接触, 接触应力较大, 容易损坏工件表面, 使表面留下浅坑, 使用中应注意, 尽量不用在负荷较大的场合。

## Slide 38
4. 定位元件
③C型支承钉为齿纹头结构, 此类结构有利于增大摩擦力, 使支承稳定可靠, 但其处于水平位置时容易积存切屑, 影响定位精度, 因而常用于侧面定位。

## Slide 39
4. 定位元件
④圆柱头可调支承钉, 该结构中的滚花手动调节螺母具有手动快速调节功能, 所以也经常用来作为辅助支承元件. 其标准代号为JB/T８０２６.３—１９９９。

## Slide 40
4. 定位元件
⑤六角头可调支 承 钉, 其 适 用 于 工 件 支 承 部 位 空 间 尺 寸 较 大 的 情 况, 标 准 代 号 为 JB/T８０２６.１—１９９９。

## Slide 41
4. 定位元件
⑥调节支承, 其适用于工件支承空间比较紧凑的情况。 标准代号为JB/T８０２６.４—１９９９。

## Slide 42
4. 定位元件
⑦顶压支承, 其一般用作重载下的支承, 标准代号为JB/T８０２６.２—１９９９。

## Slide 43
4. 定位元件
２) 精基准平面定位元件
对于精基准平面的定位, 由于经过切削加工后的表面比较平整、光滑, 因此, 其定位精度较高. 通常可采用夹具体平面、 支承板、 平头支承钉和非标准结构支承板等进行定位. 常见精基准平面定位元件如图１.１８所示。

## Slide 44
4. 定位元件
①A 型为平面型支承板, 其结构简单, 表面平滑, 对工件的移动不会造成阻碍, 但其螺钉安装沉孔处易残存切屑且不易清理. 所以, 这种支承板多用于工件的侧面、 顶面及不易存屑方向上的定位 [图１.１８ (a) ]。

## Slide 45
4. 定位元件
②B型支承板为带屑槽式支承板, 它在 A 型支承板基础上做了改进, 表面上开出４５°的容屑槽, 并把螺钉沉孔设置到容屑槽中, 使支承板的工作面上难以存留残屑。 此种结构有利于清屑,即使工件的表面上粘有碎屑, 也会由于工件与支承板的相对运动而被槽边刮除, 使切屑难以进入定位面 [图１.１８ (b) ]。

## Slide 46
4. 定位元件
３) 辅助支承
为提高工件的安装刚度及稳定性, 防止工件的切削振动及变形, 或者为工件的预定位而设置的非正式定位支承称为辅助支承， 辅助支承不起定位作用, 即不消除工件的不定度。

## Slide 47
4. 定位元件
４) 自位支承
自位支承是指能够根据工件实际表面情况自动调整支承方向和接触部位的浮动支承。 自位支承有浮动球面、 摆动杠杆、 滑动斜面等结构。 自位支承具有如下作用: 保证不同接触条件下的稳固接触, 提高工件安装稳定性; 增大支承点的局部刚度; 消除重复定位所造成的夹紧弹性变形。它适合各类复杂曲面的点定位。

## Slide 48
4. 定位元件
球面副浮动结构 (图１.２０): 该结构利用凹球面座与浮动头凸球面相接触, 接触应力较小,耐磨损, 适用于承受大荷载. 但浮动头的摩擦较大, 摆动灵敏度差, 而且内外球面副的制造较困难。

## Slide 49
4. 定位元件
球面锥座式浮动结构 (图１.２１): 与球面副浮动结构相比, 该结构制造工艺简单, 且对凸球面的制造精度要求也不高, 接触形式为环面接触或线接触, 摆动灵敏性好. 但其接触应力较大,易于磨损, 多用于轻载情况下的高精度定位。

## Slide 50
4. 定位元件
摆动杠杆式浮动结构 (图１.２２): 由于该结构简单, 制造方便, 被广泛应用于各类浮动定位及浮动夹紧。但其只适用于一个方向的转动浮动。

## Slide 51
4. 定位元件
(２) 以孔定位的定位元件
工件以圆柱孔定位也是普遍使用的定位方式, 其实质是中心定位. 由
于是中心定位, 因此要求作为定位的工件孔基准面具有较高的精度. 工件以中心定位的具体方式有定位销、 定 位 插 销、 定 位 轴 和 心 轴 等 与 孔 配 合 来 实现。 常见以孔定位的定位元件如图１.２３所示。

## Slide 52
4. 定位元件
１) 定位销类定位元件
定位销类定位元件主要用于箱壳类和盖板类工件以圆柱孔作为定位表面时,是最常用的夹具定位元件. 对于工件上较大尺寸 (D＞５０mm) 的定位孔, 圆柱销的尺寸及结构需要根据工件的定位要求及定位孔的尺寸公差带来具体确定;对于在常用尺寸范围 (D 为１~５０mm) 内的圆柱销,由于应用广泛, 均已标准化。

## Slide 53
4. 定位元件
２) 定位心轴 类 定 位 元 件
定 位 心 轴 常 用 来 对内孔尺寸较大的套筒类、 盘类工件进行安装. 定位心轴的结构形式较多, 在大批量生产中, 应用较为广泛的典型结构有间隙配合心轴、 过盈配合心轴、 锥度心轴, 如图１.２４所示。

## Slide 54
4. 定位元件
①间隙配合心轴. 轴向尺寸较长的心轴以外圆柱面为工件的内孔提供定位安装的位置依据。 心轴与工件内孔一般按h６、 g６、 f７来制造。 由于工件与心轴间配合间隙的存在, 所以定心精度较差。

## Slide 55
4. 定位元件
②过盈配合心轴
心轴工作部分直径一般按r６来控制最大过盈量. 定心精度高是其最大特点, 但工件装卸不便, 若操作不当易损伤工件内孔. 另外, 切削力也不宜过大, 且对定位孔的尺寸精度要求较高。

## Slide 56
4. 定位元件
③锥度心轴
其作为一种标准心轴, 在高精度定位中应用广泛, 标准代号为JB/T１０１１６－１９９９。 但当整批工件内孔尺寸公差较大时, 会造成不同工件在心轴上楔紧后的轴向安装位置有较大的差异。

## Slide 57
4. 定位元件
３) 锥销
锥 销 是 工 件 的 圆 柱 孔 和 圆 锥 孔 的 定 位 依 据, 它 有 顶 尖 (图 １.２５) 和 圆 锥 销(图１.２６) 两类。

## Slide 58
4. 定位元件
各种不同类型的普通顶尖及内拨顶尖广泛地应用于车床、 磨床、 铣床等机床上, 完成对各类工件孔的定位。夹具标准内拨顶尖 [图１.２５ (a) ] 标准代号为JB/T１０１１７.１－１９９９, 夹具标准夹持式内拨顶尖 [图１.２５ (b) ] 标准代号为JB/T１０１１７.２－１９９９。

## Slide 59
4. 定位元件
各种不同类型的普通顶尖及内拨顶尖广泛地应用于车床、 磨床、 铣床等机床上, 完成对各类工件孔的定位。夹具标准内拨顶尖 [图１.２５ (a) ] 标准代号为JB/T１０１１７.１－１９９９, 夹具标准夹持式内拨顶尖 [图１.２５ (b) ] 标准代号为JB/T１０１１７.２－１９９９。

## Slide 60
4. 定位元件
４) 自动定心夹紧机构
在机床夹具中, 广泛地应用着各种类型的自动定心夹紧机构。 这类机构在对工件施行夹紧的过程中, 利用等量弹性变形或斜面、 杠杆等结构的等量移动原理, 对工件的回转内、 外表面实行自动定心定位, 如车、 磨夹具中广泛应用的各类弹性夹头。

## Slide 61
4. 定位元件
(３) 以外圆柱面定位的定位元件
工件以外圆柱面定位时, 通常使用 V 形块或定位套等定位元件进行定位. 无论使用哪一种定位方式, 其定位原理都是对工件的中心进行定位, 即将工件的回转轴作为定位基准。 常见以外圆柱面定位的定位元件如图１.２８所示。

## Slide 62
4. 定位元件
在以外圆柱面作为定位基准面时, V 形块以其结构简单、 定位稳定可靠、 对中性好而获得广泛应用. 不论是局部的圆柱面还是完整的圆柱面, 利用 V 形块 (或 V 形结构) 都可以得到良好的定位安装效果。 由于 V 形块定位同时利用成角度的两个斜面来约束工件, 所以定位的工件圆柱面的曲率中心始终被包含在 V 形块两工作斜面的对称中心平面内, 习惯上将其称为工件的对中性。 所 以, 在 有 严 格 对 称 加 工 要 求 的 铣、 钻 工 序 中, 广 泛 应 用 各 种 V 形 块 作 为 定 位元件。
常用 V 形块两工作斜面间的夹角一般有６０°、 ９０°、 １２０°三种, 其中９０°的 V 形块应用最多,其结构及规 格 尺 寸 均 已 标 准 化. 各 种 V 形 块 标 准 代 号 分 别 为 JB/T８０１８.１－１９９９ (V 形 块) 、JB/T８０１８.２－１９９９ (固定 V 形块) 、 JB/T８０１８.３－１９９９ (调整 V 形块) 、 JB/T８０１８.４－１９９９(活动 V 形块) .

## Slide 63
5. 定位误差分析
要使一批工件在夹具中占有准确的加工位置, 还必须对一批工件在夹具中定位的定位误差进行分析计算。
定位误差是哪个尺寸的误差？
工序尺寸定位时的误差
定位误差是指一批工件定位时，被加工表面的工序基准在沿工序尺寸方向上的最大可能变动范围。通常以符号△D表示。
工序基准
加工面
什么是定位误差？

## Slide 64
5. 定位误差分析
４
定位误差是如何产生的呢？
工序
基准
调整法加工键槽
（1）基准不重合
原 因
（2）定位副制造误差

## Slide 65
5. 定位误差分析
工序基准与定位基准不重合
基准不重合误差△B
定位副不准确
基准位移误差△Y
定位误差△D
定位基准

## Slide 66
5. 定位误差分析
(１) 基准不重合误差
由于定位基准与工序基准不重合而造成的定位误差, 称为基准不重合误差, 用ΔB 表示。 由图１.２９ 可知, 基准不重合误差的表达式为：
ΔB ＝L２max－L２min
式中, ΔB 仅与基准的选择有 关, 故 通 常 在 设 计 时 遵 循 基 准 重 合 原 则, 即 可 防 止 产 生 ΔB 。图１.２９ 中的工序尺寸 H１, 其工序基准与定位基准均为 B 面, 即基准重合, 基准不重合误差为零。

## Slide 67
5. 定位误差分析
(２) 基准位移误差
工件在夹具中定位时, 由于定位副 (工件的定位表面与定位元件的工作表面) 的制造误差和最小配合间隙的影响, 使定位基准在加工方向上产生位移, 导致各个工件位置不一致, 造成加工误差, 这种定位误差称为基准位移误差, 用ΔY 表示。

## Slide 68
5. 定位误差分析
由于定位误差由基准不重合误差ΔB 和基准位移误差ΔY 组成。因而定位误差的表达式有以下几种情况:
(１) 当ΔB ＝０, ΔY ≠０时, 产生定位误差的原因是基准位移, 故其表达式为
ΔD ＝ΔY
式中, ΔD 为定位误差 (mm) 。
(２) 当ΔB ≠０, ΔY ＝０时, 产生定位误差的原因是基准不重合, 故其表达式为
ΔD ＝ΔB

## Slide 69
5. 定位误差分析
(３) 当ΔB ≠０, ΔY ≠０时, 如果工序基准不在定位基准面上, 则其表达式为
ΔD ＝ΔY ＋ΔB
如果工序基准在定位基准面上, 则其表达式为
ΔD ＝ΔY －ΔB
“＋” “－” 号的判定方法: 当定位基准面变化时, 分析工序基准随之变化所引起ΔY 和ΔB变动方向是相同还是相反。. 两者相同时为 “＋” 号, 两者相反时为 “－” 号。

## Slide 70
6. 定位误差的计算
(１) 工件以内孔定位
工件以内孔定位是指用圆柱定位销、 圆柱心轴中心定位。 当圆柱定位销、 圆柱心轴与被定位的工件内孔为过盈配合时, 不存在间隙, 定位基准 (内孔轴线) 相对定位元件没有位置变化, 则ΔY ＝０;

## Slide 71
6. 定位误差的计算
当圆柱定位销、 圆柱心轴与被定位的工件内孔为间隙配合时, 如图１.３０所示, 由于间隙的影响, 会使工件的中心发生偏移, 其偏移量即为最大配合间隙, 基准位移误差可按下式计算：
ΔY ＝X max＝δD ＋δd＋X min
式中, X max为定位副最大配合间隙 (mm) ; δD 为工件定位基准孔的直径公差 (mm) ; δd 为圆柱定位销或圆柱心轴的直径公差 (mm) ; X min为定位副所需最小间隙 (mm) , 由设计时确定。

## Slide 72
6. 定位误差的计算
(２) 工件以平面定位
由于工件定位面与定位元件工作面以平面接触时, 两者的位置不会发生相对变化, 因而认为其基准位移误差为零, 即ΔY ＝０。

## Slide 73
6. 定位误差的计算
(３) 工件以外圆柱定位
V 形块是一种对中定位元件, 当 V 形块和工件外圆制造得非常精确时, 这时外圆中心应在 V 形块理论中心位置上, 即两基准重合而没有基准位移误差。

## Slide 74
6. 定位误差的计算
但是实际上对于一批工件而言外圆直径是有偏差的, 当外圆直径由Dmax减少到Dmin时, 如图１.３１所示,定位基准相对定位元件发生位置变化, 因而产生垂直方向的基准位移误差ΔY , 即
式中, T (D) 为工件定位基准的直径公差 (mm) ; α 为 V 形块两斜面夹角 (°) .

## Slide 75
6. 定位误差的计算
【例1】如下图所示定位方案，加工B面，试求基准不重合误差和基准位移误差。
解：
故基准位移误差△Y=0
加工B定位方案
定位基准：C面
工序尺寸：25±0.15
工序基准：A面
定位尺寸L：
定位尺寸公差
=0-（-0.3）=0.3mm
基准不重合误差△B=
由于定位基准面为精基准平面，基准位移误差可以不考虑，

## Slide 76
6. 定位误差的计算
例2.如图，已知：
求：基准不重合误差△B，基准位移误差△Y
解：1.计算基准不重合误差△B
工序尺寸：H
工序基准：
定位基准：
轴的下母线。
轴线。
定位尺寸L：
△B
=
2.计算基准位移误差△Y
工件以V型块
定位尺寸公差：0.0105mm
由于加工尺寸方向与工序基准变动方向相同，

## Slide 77
6. 定位误差的计算
【例3】 如图所示为圆柱面上铣键槽，加工尺寸A和B。工件以内孔在圆柱心轴上定位，O是心轴轴心。设A=(40±0.1）mm， ， ，求加工尺寸A的基准不重合误差和基准位移误差。
心轴定位基准位移误差
解：1.计算基准不重合误差△B
△B=0
工序基准与定位基准重合：
工序尺寸：
工序基准：
内孔的轴线
定位基准：
内孔的轴线
2.计算基准位移误差△Y
△Y
=0.03mm
圆柱孔与心轴单边接触

## Slide 78: Thanks For Watching.
谢谢大家！