## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目1 认识夹具
模块一
任务1.3认识导向元件

## Slide 3
学
习
目
标
１. 认识孔加工导向元件;
２.认识镗加工导向元件;
３. 认识对刀导向元件。
初步具备导向元件设计思维。
知识目标
掌握导向元件在夹具中的作用。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
钻套
02
镗套
03
对刀元件
目 录

## Slide 5
1.钻套
在钻削加工中, 具体的加工方式包括钻孔、 扩孔、 铰 孔 和 孔 螺 纹 加 工 (攻 丝 ) 等。无论其中的哪一种加工方式, 为了保证加工位置的准确性和加工的稳定性, 都会用到钻套这种引导元件。 钻套按其使用方式的不同分为固定钻套、 可换钻套、 快换钻套和定位衬套。常见钻套结构如图１.４１ 所示。
导向元件的基本作用是在切削加工中将刀具对准正确的加工路线, 保证具在切削过程中始终保持正确的轨迹进行切削。常用的导向元件主要是钻削加工和镗削加工所用的钻套和镗套。

## Slide 6
1.钻套
固定钻套直接安装在夹具体上, 使用时保持固定不动; 通常用于批量不大, 使用频率不高或小孔径的钻削加工中。 固定钻套通常采用以 H７/n６或者 H７/r６配合直接压入钻模或者夹具体。
可换钻套一般是通过衬套安装在夹具体上的, 使用时通常需要更换。 可换钻套与衬套之 间 常 采 用 H５/g５ 或 H７/g６ 配 合, 衬 套与钻模板常用 H７/n６或 H７/r６配合。
快换钻套一般也是通过衬套安装在夹具体上的, 使用时需要经常更换.定位衬 套 是 用 来 连 接 夹 具 体 和 钻 套 的元件。

## Slide 7
2.镗套
镗套一般是通过镗套用衬套安装在镗刀架体上, 当镗削不同孔径的孔时可以随时更换。常见镗套结构如图１.４２所示。

## Slide 8
3.对刀元件
夹具在机床上安装完毕, 在进行加工之前, 一般需要调整刀具相对夹具定位元件的位置关系, 以保证刀具相对工件处于正确的位置, 这个过程称作夹具的对刀。 为了方便快速地完成对刀操作, 可通过对刀装置来确定. 从结构上看, 对刀装置主要由基座、 对刀块和塞尺组成, 其中对刀块是主要部分。

## Slide 9
3.对刀元件
(１) 圆形对刀块
圆形对刀块主要用于将回转类刀具的旋转轴对准工件的加工中心点, 以保证刀具的切削路径符合加工要求, 如图１.４３ (a) 所示。

## Slide 10
3.对刀元件
(２) 方形对刀块
方形对刀块用于将各类刀具的基准点对准工件的切削基准面, 以保证刀具的路径符合加工要求, 如图１.４３ (b) 所示。

## Slide 11
3.对刀元件
(３) 直角对刀块
直角对刀块用于将刀具侧面的基准点对准工件的切削基准面, 如图１.４４所示。

## Slide 12
3.对刀元件
(４) 侧装对刀块
侧装对刀块的作用与直角对刀块是一样的, 也是用于将刀具侧面的基准点对准工件的切削基准面, 只不过是将其安装在夹具体的侧面上, 如图１.４５所示。

## Slide 13: Thanks For Watching.
谢谢大家！