## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目1 认识夹具
模块一
任务1.4认识夹紧元件

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能设计常见的夹紧元件;
２. 能设计加工零件的夹紧受力方式。
１. 认识常见夹紧元件;
２. 养成良好的设计素养.。
知识目标
１. 了解各夹紧元件的工作原理;
２. 掌握夹紧力的分析计算。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
夹紧力的确定
02
减少夹紧变形的方法
03
压块的设计
04
压板的设计
05
偏心轮的设计
06
操作件的设计

## Slide 5
1.夹紧力的确定
夹紧力的三要素包括方向、 大小和作用点. 确定这些要素, 要分析工件的结构特点、 加工要求、 切削力和其他外力作用工件的情况, 以及定位元件的结构和布置方式。
夹紧元件是夹紧装置的最终执行元件, 与工件直接接触完成夹紧任务。
夹紧力的方向
夹紧力作用点
夹紧力大小
夹紧力的三要素

## Slide 6
1.夹紧力的确定
(１) 夹紧力的方向
１) 夹紧力的方向应有助于定位稳定, 应朝向主要限位面
对工件只施加一个夹紧力或施加几个方向相同的夹紧力时, 夹紧力的方向应尽可能朝向主要限位面, 对于施加几个方向不同的夹紧力时, 朝向主要限位面的夹紧力应该是主要夹紧力, 如图１.４７所示。
夹紧力用字母Fw表示，其图示可用带箭头线段表示，长短表示力的大小，箭头所指方向为夹紧力的方向，作用点用箭头或箭尾表示。
夹紧力确定的总体要求：稳、牢、小。
夹紧力方向不当

## Slide 7
1.夹紧力的确定
(１) 夹紧力的方向
２) 夹紧力的方向应有助于减少夹紧力。
图１.４８ (a) 中夹紧力FW 、 切削力F 和重力G 同向时, 所需夹紧力最小; 图１.４８ (d) 中需要由夹紧力产生的摩擦力来克服重力和切削力, 故需要的夹紧力最大. 在实际生产中, 满足夹紧力FW 、 切削力F 和重力G 同向的情况并不多, 在实际设计中需要具体分析, 如图１.４８所示。

## Slide 8
1.夹紧力的确定
(１) 夹紧力的方向
３) 夹紧力的方向应该是工件刚度较高的方向。
如图１.４９所示, 薄壁件径向刚度差而轴向刚度好, 可采用图１.４９ (b) 方案, 可避免工件发生严重的夹紧变形。

## Slide 9
1.夹紧力的确定
(２) 夹紧力的作用点
１) 夹紧力的作用点应落在定位工件的支撑范围内。
夹紧力的作用点落在定位工件支撑范围之外, 夹紧时将破坏工件的定位, 如图１.５０所示。

## Slide 10
1.夹紧力的确定
(２) 夹紧力的作用点
２) 夹紧力的作用点应选在工件刚度较高的部位。
夹紧力的作用点会使工件产生较大的变形,夹紧力作用点选在工件刚度较高的部位可减轻工件变形, 如图１.５１所示。

## Slide 11
1.夹紧力的确定
(２) 夹紧力的作用点
３) 夹紧力的作用点应尽量靠近加工表面
作用点靠近加工表面, 可以减少切削力对夹紧点的力矩, 防止或减少工件的加工振动或弯曲变形. 当作用点只能远离加工面时, 造成工件装夹刚度较差, 应在靠近加工面附近设置辅助支承, 并施加辅助夹紧力, 以减少加工振动, 如图１.５２所示。

## Slide 12
1.夹紧力的确定
(３) 夹紧力的大小
理论上, 夹紧力的大小应与作用在工件上的其他力或者力矩相平衡, 而实际上, 夹紧力的大小还与工艺系统的刚度、 夹紧机构的传动效率等因素有关, 计算是很复杂的, 因此, 实际设计中经常采用估算法、 类比法和实验法来确定所需的夹紧力大小.
试验法：通过切削试验，来进一步验证夹紧力。
估算法：静力平衡原理计算出理论夹紧力，再乘以安全系数。即，FWK=K FW
类比法：与生产部门中相类似切削条件的夹紧装置的应用情况相比较，来大致确定所需夹紧装置的主要规格。
式中， FW—按工件受静力平衡所需要的夹紧力； FWK—实际夹紧力；K——安全系数。通常情况下 K ＝１.５-２.５, 当夹紧力与切削力方向相反时, K ＝２.５-３。

## Slide 13
2.减少夹紧变形的方法
工件在夹具中夹紧时, 夹紧力通过工件传至夹具的定位位置, 如图 １.５３ 所示, 造成工件及其定位基准面和夹具变形, 工件夹紧时弹性变形产生圆度误差Δ 和工件定位基面与夹具支撑面之间接触变形产生加工尺寸误差Δy。由于弹性变形计算复杂, 故在夹具设计中不宜做定量计算, 主要是采用各种措施来减少夹紧变形对加工的影响。

## Slide 14
2.减少夹紧变形的方法
(１) 合理确定夹紧力的方向、 作用点和大小. 如图１.５４ (a) 所示, 三点夹紧工件的变形是六点夹紧的几倍。 如图 １.５４ (b) 所示, 在薄壁件与压板增设一递力垫圈, 变集中力为均布力, 以减少工件的径向变形。

## Slide 15
2.减少夹紧变形的方法
(２) 在可能条件下采用机动夹紧, 并使各接触面上所受的单位压力相等。如图 １.５５所示,工件在夹紧力FW 的作用下, 各接触面处压力不等, 接触变形不同, 从而造成定位基准面倾斜,当以三个支承钉定位时, 如果夹紧力作用在２L/３处, 则可使每个接触面都承受相同大小的夹紧力, 或采用不同的接触面积, 使单位面积上的压力相等, 均可避免工件倾斜现象。

## Slide 16
2.减少夹紧变形的方法
(３) 提高工件和夹具元件的装夹刚度。
１) 对 于 刚 度 差 的 工 件, 应采用浮动夹紧装置或增设辅助支承。 如 图 １.５６ 所 示, 因 工 件 形状特殊, 刚度低, 右端薄壁若不夹紧, 势必会产生振动, 由于右端薄壁受尺寸公差的影响, 其位置不固定, 因此, 必须采用浮动夹紧才不会引起工件变形, 确保工件有较高的装夹刚度。

## Slide 17
2.减少夹紧变形的方法
(３) 提高工件和夹具元件的装夹刚度。
２) 改 善 接 触 面 的 形 状, 提高接合面的质量, 如提高接合面硬度, 降低表面粗糙度值, 必要时经过预压等。

## Slide 18
３. 压块的设计
(１) 光面压块
光面压块用于夹紧表面小且比较光滑的工件。结构如图１.５７ (a) 所示。

## Slide 19
３. 压块的设计
(２) 槽面压块. 槽面压块可用于夹紧表面大且比较粗糙的工件。结构如图１.５７ (b) 所示。

## Slide 20
３. 压块的设计
(３) 圆压块
圆压块是具有浮动作用的压块, 其特点是当工件在夹紧时可根据表面的倾斜角度而发生改变, 从而更可靠地压紧工件。结构如图１.５７ (c) 所示。

## Slide 21
３. 压块的设计
(４) 弧形压块
弧形压块也是具有浮动作用的压块, 其特点是当工件在夹紧过程中无论夹紧表面有任何方向的 (轻微的) 角度变化, 压块会绕自身的孔轴线发生转动, 直至压块的两端压紧工件的表面, 从而可靠地将工件夹紧. 结构如图１.５７ (d) 所示。

## Slide 22
4. 压板的设计
压板与压块的作用是一样的, 也是直接将工件的表面压紧, 使工件在整个加工过程中保持固定不动, 以确保加工的稳定性。与压块稍有不同的是, 压板通常用来压紧表面比较大的工件,且其夹紧力也比较大。 按夹紧方式的不同, 压板分为移动压板、 转动压板、 偏心轮 (凸轮) 用压板、 铰链压板、 回转压板等多种类型。

## Slide 23
4. 压板的设计
(１) 移动压板
移动压板是指在夹紧操作时, 沿着受力方向直线移动压向工件表面的压板。移动压板因其形态的不同又分为普通移动压板、 移动弯压板、 移动宽头压板等。结构如图１.５８所示。

## Slide 24
4. 压板的设计
(２) 转动压板
转动压板是指在夹紧操作时, 因受杠杆作用力而绕杠杆旋转中心点转动压向工件表面的压板。 转动压板也因其形态的不同分为普通转动压板、 转动弯压板和转动宽头压板等。 结构如图１.５９所示。

## Slide 25
4. 压板的设计
(３) 偏心轮 (凸轮) 用压板
偏心轮 (凸轮) 用压板是指在偏心轮夹紧机构中专门与偏心轮(凸轮) 配合使用的压板, 当偏心轮旋转至高点时, 会将压板的夹紧点压向工件的表面。 偏心轮(凸轮) 用压板按其形态主要分为两种, 即偏心轮用压板和偏心轮用宽头压板。 结构如图 １.６０所示。

## Slide 26
4. 压板的设计
(４) 铰链压板
铰链压板是指在夹紧机构中能够翻转的压板. 当安装工件时, 需要将其开启, 工件定位后, 再将其闭合, 通过螺旋机构压紧工件。 铰链压板按其形态的不同, 分为 A 型铰链压板和 B型铰链压板。 结构如图１.６１所示。

## Slide 27
4. 压板的设计
(５) 回转压板
结构如图１.６２所示。

## Slide 28
5. 偏心轮的设计
偏心轮是偏心夹紧机构中对压板产生夹紧力的元件. 其作用是通过操纵杆使偏心轮转动,当达到一定旋转角度时, 将压板在夹紧点处压向工件表面, 从而使工件夹紧。偏心轮按其功能和形态的不同, 分为圆偏心轮、 叉形偏心轮、 单面偏心轮和双面偏心轮。

## Slide 29
5. 偏心轮的设计
(１) 圆偏心轮。 结构如图１.６３ (a) 所示。
(２) 叉形偏心轮。 结构如图１.６３ (b) 所示。
(３) 单面偏心轮。 结构如图１.６３ (c) 所示。
(４) 双面偏心轮。 结构如图１.６３ (d) 所示。

## Slide 30
6. 操作件的设计
操作件是指在夹紧机构中用来施加夹紧力或调节工件空间位置、 直接用手操纵的元件。 其作用是改变施力的方向, 增大作用力强度, 使操作更加方便灵活。 操作件按其使用功能和形态的不同, 分为把手、 手柄等. 常见操作件结构如图１.６４所示。

## Slide 31: Thanks For Watching.
谢谢大家！