## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务2.1斜楔夹紧机构

## Slide 3
学
习
目
标
１. 具备斜楔夹紧机构夹紧力的计算能力;
２.能根据需求选择适合的斜楔夹紧机构。
１. 认识常见斜楔夹紧机构;
２. 培养创新设计能力。
知识目标
１.了解常见斜楔夹紧机构的工作原理;
２. 理解各种斜楔夹紧机构特点。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
夹紧装置的组成和基本要求
02
斜楔夹紧机构分类
03
斜楔夹紧力相关计算
目 录

## Slide 5
1. 夹紧装置的组成和基本要求
(１) 夹紧装置的组成.
在机械加工过程中, 为保持工件定位时所确定的正确加工位置, 防止工件在切削力、 惯性力、 离心力及重力等作用下发生位移和振动, 完全由一类夹具元件完成往往是不可能的, 一般地, 机床夹具都应有由夹紧元件和紧固元件组成的夹紧装置, 才可以将工件夹紧.。
夹紧装置分为手动夹紧和机动夹紧两类。 根据结构特点和功用, 典型夹紧装置由三部分组成, 即力源装置、 中间传力机构和夹紧元件。.

## Slide 6
1. 夹紧装置的组成和基本要求
１) 力源装置是产生夹紧力的装置, 通常是指动力夹紧时所用的气压装置、 液压装置、 电动装置、 磁力装置和真空装置等. 手动夹紧时的力源由人力保证, 它没有力源装置。

## Slide 7
1. 夹紧装置的组成和基本要求
２) 中间传力机构是介于力源和夹紧元件之间的机构, 通过它将力源产生的夹紧力传给夹紧元件, 然后由夹紧元件最终完成对工件的夹紧. 一般地, 中间传力机构可以在传递夹紧力的过程中, 改变夹紧力的方向和大小, 根据需要也可具有一定的自锁性能.

## Slide 8
1. 夹紧装置的组成和基本要求
３) 夹紧元件是实现夹紧的最终执行元件, 通过它和工件直接接触而完成夹紧工件, 对于手动夹紧装置而言, 夹紧机构由中间传力机构和夹紧元件组成。 螺旋夹紧机构分为直接夹紧式螺旋夹紧机构、 移动压板式螺旋夹紧机构、 铰链压板式螺旋夹紧机构、 可拆卸压板式螺旋夹紧机构。

## Slide 9
1. 夹紧装置的组成和基本要求
(２) 夹紧装置设计的基本要求
夹紧装置设计的好坏不仅关系到工件的加工质量, 而且对提高生产效率、降低加工成本以及创造良好的工作条件等方面都有很大的影响, 因此设计的夹紧装置应满足下列基本要求。
１) 夹紧过程中, 不改变工件定位后占据的正确位置。
２) 夹紧力的大小要可靠、 适当, 既要保证工件在整个加工过程中位置稳定不变、 振动小,又要使工件不产生过大的夹紧变形。
３) 夹紧装置的自动化和复杂程度与生产纲领相适应, 在保证生产率的前提下, 结构要力求简单, 以便于制造和维修。
４) 夹紧装置的操作应当方便、 安全、 省力。

## Slide 10
２. 斜楔夹紧机构分类
斜楔夹紧机构分为滑动式斜楔夹紧机构、 滚动式斜楔夹紧机构、 柱塞式斜楔夹紧机构。
(１) 滑动式斜楔夹紧机构
滑动式斜楔夹紧机构分为单面滑动式斜楔夹紧机构和双面滑动式斜楔夹紧机构。

## Slide 11
２. 斜楔夹紧机构分类
①单面滑动式斜楔夹紧机构
单面滑动式斜楔夹紧机构的主要元件为圆柱斜楔、 摆动压爪和带有滑道的夹具体。 该机构比较简洁, 结构紧凑, 操作省力, 使用可靠。单面滑动式斜楔夹紧机构如图２.１所示。

## Slide 12
２. 斜楔夹紧机构分类
②双面滑动式斜楔夹紧机构
双面滑动式斜楔夹紧机构的主要元件为斜楔压块和带有斜面的夹具体。 该机构十分简洁, 使用的元件很少, 操作方便。双面滑动式斜楔夹紧机构如图２.２所示。

## Slide 13
２. 斜楔夹紧机构分类
(２) 滚动式斜楔夹紧机构
滚动式斜楔夹紧机构分为单面滚动式斜楔夹紧机构、 多面滚动式斜楔夹紧机构。
①单面滚动式斜楔夹紧机构
单面滚动式斜楔夹紧机构的主要元件为圆柱斜楔、 摆动压爪、滚轮和带有滚道的夹具体。 该机构的结构比较紧凑,运动自如, 操作十分省力. 单面滚动式斜楔夹紧机构如图２.３所示。

## Slide 14
２. 斜楔夹紧机构分类
②多面滚动式斜楔夹紧机构.
多面滚动式斜楔夹紧机构主要元件为圆锥斜楔、 摆动卡爪、 滚轮、 台架和带有滚道的夹具体。 由于采用了滚动结构, 操作比较省力和快捷。 多面滚动式斜楔夹紧机构如图２.４所示。

## Slide 15
２. 斜楔夹紧机构分类
①滑动柱塞式斜楔夹紧机构
该机构的主要元件为柱塞横楔、 拉杆楔、 弹簧和带有纵横两个方向滑道的夹具体。该机构将定位元件和夹紧元件组合在一起, 结构紧凑, 占用空间较小, 操作比较方便。滑动柱塞式斜楔夹紧机构如图２。５所示。
(３) 柱塞式斜楔夹紧机构
柱塞式斜楔夹紧机构分为滑动柱塞式斜楔夹紧机构和滚动柱塞式斜楔夹紧机构。

## Slide 16
２. 斜楔夹紧机构分类
②滚动柱塞式斜楔夹紧机构
该机构与滑动柱塞式斜楔夹紧机构基本相同, 主要元件只增加了滚轮。 对比滑动柱塞式斜楔夹紧机构, 虽然增加了滚轮元件, 但体积并未增大多少, 结构仍然比较紧凑, 且由于采用滚动拉紧方式, 操作起来更为省力和灵活. 滚动柱塞式斜楔夹紧机构如图２.６所示。

## Slide 17
３. 斜楔夹紧力相关计算
(１) 斜楔夹紧力计算
斜楔在夹紧过程中的受力分析如图２.７ (a) 所示, 在外力 FQ作用下, 建立静力平衡方程式:

## Slide 18
３. 斜楔夹紧力相关计算
(２) 自锁条件
当工件夹紧并撤除夹紧原动力FQ后, 夹紧机构依靠摩擦力的作用, 仍能保持对工件的夹紧状态的现象称为自锁。根据这一要求, 当撤除夹紧原动力FQ后, 此时摩擦力的方向与斜楔松开的趋势相反, 斜楔自锁时的受力分析如图２.７ (b) 所示。则斜楔夹紧的自锁条件为：

## Slide 19
３. 斜楔夹紧力相关计算
(３) 扩力比iF
扩力比也称为扩力系数或增力比, 是指在夹紧原动力FQ的作用下, 夹紧机构所能产生的夹紧力FJ与夹紧原动力FQ的比值。

## Slide 20
３. 斜楔夹紧力相关计算
(４) 行程比
一般把工件要求的夹紧行程h 与斜楔相应的移动距离s 的比值, 称为行程比
is, 它在一定程度上反映了对某一工件夹紧的夹紧机构的尺寸大小。
当夹紧原动力FQ和斜楔行程s一定时, 楔角α 越小, 则产生的夹紧力FJ就越大, 而夹紧行程h 越小. 此时, 楔面的工作长度加长, 致使结构不紧凑, 夹紧速度变慢。因此在选择楔角α时, 必须同时兼顾扩力比和夹紧行程, 不可顾此失彼。

## Slide 21
３. 斜楔夹紧力相关计算
(５) 应用场合
斜楔夹紧机构结构简单、 工作可靠, 但由于它的机械效率较低, 很少直接应用于手动夹紧, 而常用在工件尺寸公差较小的机动夹紧机构中。

## Slide 22: Thanks For Watching.
谢谢大家！