## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务2.2螺旋夹紧机构

## Slide 3
学
习
目
标
１. 具备螺旋夹紧机构夹紧力的计算能力;
２. 能根据需求选择合适的螺旋夹紧机构。
１.认识常见螺旋夹紧机构;
２. 培养螺旋夹紧机构创新设计能力。
知识目标
１. 了解常见螺旋夹紧机构的工作原理;
２. 了解常见螺旋夹紧机构特点。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
直接夹紧式螺旋夹紧机构
02
移动压板式螺旋夹紧机构
03
铰链压板式螺旋夹紧机构
04
可拆卸压板式螺旋夹紧机构
02
螺旋夹紧相关计算

## Slide 5
1.直接夹紧式螺旋夹紧机构
直接夹紧式是最简单的螺旋夹紧机构形式, 分为直接压紧式螺旋夹紧机构 (图２.９) 和直接拉紧式螺旋夹紧机构 (图 ２.１０) . 直接夹紧式螺旋夹紧机构的优点是结构简单, 使用的元件最少, 占用空间小。 缺点是螺旋夹紧和松开工件所耗费的时间较长, 操作麻烦, 通常只在加工批量不大或复杂工件的装夹中使用。

## Slide 6
2.移动压板式螺旋夹紧机构
移动压板式螺旋夹紧机构是将压板作为主要夹紧元件, 且压板在施力方向上垂直移动。 当旋紧螺母 (或螺栓) 时, 由螺旋面产生的力会施加到压板上, 使其压紧工件。 该机构结构比较简单, 夹紧可靠, 操作方便, 应用十分普遍。 移动压板式螺旋夹紧机构按压板受力部位的不同, 又可分为支点式 (图２.１１) 和内嵌式 (图２.１２) 两种压板结构形式。

## Slide 7
3.铰链压板式螺旋夹紧机构
铰链压板式螺旋夹紧机构也是将压板作为主要夹紧元件, 但对压板的施加力是一个以铰链中心为旋转点的力矩。 当旋紧螺母 (或螺栓) 时, 由螺旋面产生的力矩会使压板与工件的接触点生成切线力, 从而使工件夹紧. 此类夹紧机构的形式多种多样, 夹紧可靠, 应用灵活。虽然其结构相对复杂, 占用空间较大, 但能适应各种复杂工件的加工需要, 因而应用更为普遍. 下面介绍四种比较典型的铰链压板式螺旋夹紧机构。

## Slide 8
3.铰链压板式螺旋夹紧机构
遮盖式铰链压板螺旋夹紧机构 (图２.１３)。

## Slide 9
3.铰链压板式螺旋夹紧机构
杠杆式铰链压板螺旋夹紧机构 (图２.１４)。

## Slide 10
3.铰链压板式螺旋夹紧机构
翻转式铰链压板螺旋夹紧机构 (图２.１５) 。

## Slide 11
3.铰链压板式螺旋夹紧机构
联动式铰链压板螺旋夹紧机构 (图２.１６)。

## Slide 12
4.可拆卸压板式螺旋夹紧机构
可拆卸压板式螺旋夹紧机构的最大特点是压板设计成可拆卸的形式, 在夹紧方式和工作原理上, 与直接夹紧式螺旋夹紧机构没有什么不同。 将机构中的压板设计成可拆卸形式, 主要是方便工件在夹具中的装夹和拆卸. 相比直接夹紧式螺旋夹紧机构, 可拆卸压板式螺旋夹紧机构在工件的装夹操作中更为快捷、 省时. 有时对特殊的工件而言, 因其结构的限制必须设计成可拆卸的压板形式

## Slide 13
4.可拆卸压板式螺旋夹紧机构
可拆卸压板式螺旋夹紧机构有很多结构形式, 这里只介绍两种形式, 即直拆式压板螺旋夹紧机构 (图２.１７) 和旋拆式压板螺旋夹紧机构 (图２.１８)。

## Slide 14
5.螺旋夹紧相关计算
(１) 夹紧力计算
图２.１９所示为螺旋夹紧的受力分析. 根据力矩平衡原理, 可得螺旋夹紧机构的夹紧力FJ 为
式中, L 为手柄长度 (mm); d０为螺旋中径 (mm); r′为压紧螺钉 (螺杆) 端部与工件间的当量摩擦半径 (mm) (图２.２０); α 为螺旋升角 (°), 一般为２°~４°; φ１为螺旋与螺杆间的摩擦角(°); φ２为工件与螺杆头部 (或压块) 间的摩擦角 (°)。

## Slide 15
5.螺旋夹紧相关计算
(２) 螺旋夹紧自锁条件
螺旋夹紧机构是从斜楔夹紧机构转化而来的, 相当于将斜楔斜面绕在圆柱体上, 转动螺旋时即可夹紧工件. 因此, 螺旋夹紧机构自锁条件和斜楔夹紧自锁条件相同, 即α＜φ１＋φ２。 但螺旋夹紧机构的螺旋升角很小 (一般为２°~４°), 故自锁性能更好。

## Slide 16
5.螺旋夹紧相关计算
(３) 扩力比
因为螺旋升角小于斜楔的楔角, 螺旋夹紧机构的扩力作用远远大于斜楔夹紧机构。

## Slide 17
5.螺旋夹紧相关计算
(４) 应用场合
螺旋夹紧机构结构简单, 制造容易, 夹紧行程大, 扩力比大, 自锁性能好,应用广泛, 尤其适用于 手 动 夹 紧 机 构, 但 夹 紧 动 作 缓 慢、 效 率 低, 不 宜 使 用 在 自 动 化 夹 紧 装置上。

## Slide 18: Thanks For Watching.
谢谢大家！