## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务2.3其他夹紧机构

## Slide 3
学
习
目
标
１. 具备一定的夹紧机构设计能力;
２.能够根据需求选择适合的夹紧机构。
１. 认识了解其他夹紧机构;
２. 具备一定的夹紧机构创新设计素质。
知识目标
１. 了解其他夹紧机构的工作原理;
２.掌握其他夹紧机构夹紧力的计算方法。
技能目标
素养目标

## Slide 4
01
偏心轮夹紧机构
02
联动夹紧机构
03
定心夹紧机构
目 录

## Slide 5
1.偏心轮夹紧机构
使用偏心件直接或间接夹紧工件的机构, 称为偏心轮夹紧机构, 偏心轮分为径面偏心轮和端面偏心轮, 常用径面偏心轮。
其他夹紧机构包括偏心轮夹紧机构、 联动夹紧机构、 定心夹紧机构等。

## Slide 6
1.偏心轮夹紧机构
(１) 径面偏心轮夹紧机构
径面偏心轮的夹紧通常与压板或压块结合起来使用, 组成压板(或压块) 式径面偏心轮夹紧机构. 按其使用的压板运动方式的不同, 分为移动式压板径面偏心轮夹紧机构 (图２.２２) 和转动式压板径面偏心轮夹紧机构 (图２.２３) 。

## Slide 7
1.偏心轮夹紧机构

## Slide 8
1.偏心轮夹紧机构
①夹紧力的计算
图２.２４所示为偏心轮在FJ点处夹紧时的受力情况. 此时, 可以将偏心轮看作一个楔角为α 的斜楔, 该斜楔处于偏心轮回转轴和工件垫块夹紧面之间, 可得圆偏心夹紧的夹紧力FQ为
式中, φ１ 为斜楔与工件之间的摩擦角 (°); φ２ 为斜楔与回转轴之间的摩擦角 (°); ρ 为回转半径。

## Slide 9
1.偏心轮夹紧机构
②自锁条件
圆偏心轮的弧形楔夹紧与斜楔夹紧的实质相同, 根据斜楔自锁条件, 可得圆偏心夹紧机构的自锁条件为
式中, αmax为偏心轮最大升角; φ１ 为偏心轮与工件之间的摩擦角 (°); φ２ 为偏心轮与回转轴之间的摩擦角 (°)。

## Slide 10
1.偏心轮夹紧机构
③扩力比
圆偏心轮夹紧机构的扩力比远小于螺旋夹紧机构的扩力比, 但大于斜楔夹紧机构的扩力比。
④应用场合
圆偏心轮夹紧机构的优点是操作方便、 夹紧迅速、 结构紧凑; 缺点是夹紧行程小、 夹紧力小、 自锁性能差, 因此, 其常用于切削力不大、夹紧行程较小、 振动较小的场合。

## Slide 11
1.偏心轮夹紧机构
(２) 端面偏心轮夹紧机构
端面偏心轮的夹紧通常也是与压板或压块结合起来使用, 组成压板 (或压块) 端面偏心轮夹紧机构. 端面偏心轮夹紧机构按其使用的压板运动方式的不同, 可分为移动式压板端面偏心轮夹紧机构 (图２.２５) 和转动式压板端面偏心轮夹紧机构 (图２.２６)。

## Slide 12
1.偏心轮夹紧机构

## Slide 13
2. 联动夹紧机构
(１) 单件联动夹紧机构
单件联动夹紧机构是通过联动装置将一个原始作用力分散到工件的若干个夹紧点对工件进行夹紧。 单件联动夹紧点的数量因工件的形态和加工特点不同可能有多种形式, 常用的是双点联动夹紧, 这里只讲述双点联动夹紧机构. 双点联动夹紧机构按夹紧点施力方向的不同, 又可分为双点对向联动夹紧机构 (图２.２７)、 双点同向联动夹紧机构和双点垂直联动夹紧机构。

## Slide 14
2. 联动夹紧机构

## Slide 15
2. 联动夹紧机构
(２) 多件联动夹紧机构
多件联动夹紧机构是通过联动装置将一个原始作用力分散到若干个工件的相应夹紧点, 同时对工件进行夹紧。 多件联动夹紧的要点是对所有工件的夹紧力要保持相等, 因此, 在夹紧方式和结构上要注意均衡地将原始作用力分散到各个夹紧点上. 按夹紧形式不同, 多件联动夹紧机构分为浮动压块多件联动夹紧机构 (图２.２８) 、 铰链压板多件联动夹紧机构和液体塑料多件联动夹紧机构。

## Slide 16
2. 联动夹紧机构

## Slide 17
3. 定心夹紧机构
(１) 等距移动定心夹紧机构
等距移动定心夹紧机构是指通过内联动装置使原始作用力均衡地分散到每个定位 (夹紧) 元件上, 使工件实现同时定位和夹紧。等距移动定心夹紧的要点是,不仅使各个夹紧 (定位) 元件对工件的夹紧力保持相等, 还使各个夹紧 (定位) 元件的空间运动保持精确的等距移动, 这样才能保证自动定位夹紧的目的。 内联动装置的形式有多种, 按其对夹紧元件的驱动方式分为螺旋等距移动定心夹紧机构 (图２.２９) 、 偏心轮等距移动定心夹紧机构、偏移滚柱等距移动定心夹紧机构和斜楔等距移动定心夹紧机构 (图２.３０)。

## Slide 18
3. 定心夹紧机构

## Slide 19
3. 定心夹紧机构

## Slide 20
3. 定心夹紧机构
(２) 弹性变形定心夹紧机构
弹性变形定心夹紧机构是利用弹性元件受力后的均匀变形实现对工件的定位和夹紧。 弹性变形夹紧的要点是, 弹性元件具有良好的弹性和回复性能, 且制造的精度要求较高, 以保证精确的定位和可靠的夹紧。根据弹性元件的不同, 弹性变形定心夹紧机构分为弹性夹头定心夹紧机构 (图２.３１) 、 碟形簧片定心夹紧机构 (图２.３２) 、 液体塑料定心夹紧机构和波纹套定心夹紧机构。

## Slide 21
3. 定心夹紧机构

## Slide 22
3. 定心夹紧机构

## Slide 23: Thanks For Watching.
谢谢大家！