## Slide 1: 夹具设计项目教程

## Slide 2
项目2 夹具常见机构设计
模块一
任务3.2夹具装配总图的标注及加工件精度分析

## Slide 3
学
习
目
标
１. 能对夹具装配总图标注尺寸;
２. 能对夹具装配总图标注公差。
１. 养成工程设计思想;
２.具备夹具装配总图设计的职业能力。
知识目标
１. 掌握夹具加工零件精度分析方法;
２. 掌握夹具装配总图的尺寸和公差。
技能目标
素养目标

## Slide 4
目 录
01
夹具总装图上应标注的尺寸和公差
02
夹具总图上应标注的技术要求
03
夹具总装图上的公差的确定
04
工件在夹具上加工的精度分析
05
保证加工精度的条件

## Slide 5
1. 夹具总装图上应标注的尺寸和公差
1)最大轮库尺寸(S)
若夹具上有活动部分，则应用双点划线画出最大活动范围，或标出活动部分的尺寸范围。
2)影响定位精度的尺寸和公差(SD)
影响定位精度的尺寸和公差主要是指工件与定位元件及定位元件之间的尺寸、公差。
3)影响对刀精度的尺寸和公差(ST)
影响对刀精度的尺寸和公差主要是指刀具与对刀或导向元件之间的尺寸、公差

## Slide 6
1. 夹具总装图上应标注的尺寸和公差
4)影响夹具在机床上安装精度的尺寸和公差(SA)外张活
影响夹具在机床上安装精度的尺寸和公差主要是指夹具安装基面与机床相应配合表面之间的尺寸、公差。
5)影响夹具精度的尺寸和公差(SJ)
影响夹具精度的尺寸和公差主要是指定位元件，对刀或导向元件。分度装置及安装基面之间的尺寸、公差和位置公差。
6）其他重要的尺寸和公差
其他重要的尺寸和公差为一般机械设计中应标注的尺寸和公差。

## Slide 7
２. 夹具总图上应标注的技术要求
夹具总图上无法用符号标注而又必须说明的问题，可作为技术要求用文字写在总图上。其主要内容有，夹具的装配、调整方法，如几个支承钉装配后应修磨达到等高、装配时调整某元件或修磨元件的定位表面等，以保证夹具精度；某些零件的重要表面应一起加工，如一起镗孔、一起磨削等，工艺孔的设置和检测；夹具使用时的操作顺序，夹具表面的装饰要求等。

## Slide 8
3. 夹具总装图上的公差的确定
夹具总图上标注公差值的原则是，在满足工件加工要求的前提下，尽量降低夹具的制造精度。
1)直接影响工件加工情度的夹具公差δJ 。
当夹具总图上标注的尺寸公差和位置公差直接影响工件的加工精度时，取夹具总图上的尺寸公差或位置公差为：
δJ=（1/2-1/5）δK。
式中：δK为与δJ相应的工件尺寸公差或位置公差。
当工作批量大、加工精度低时，δJ取小值，因为这样可以延长夹具的使用寿命，又不增加夹具的制造难度；反之，取大值。

## Slide 9
4. 工件在夹具上加工的精度分析
1）影响加工精度的因素
用夹具装夹工件进行机械加工时，其工艺系统中影响工件加工精度的因素很多。有定位误差ΔD、对刀误差ΔT、夹具在机床上的安装误差ΔA和夹具误差ΔJ。在机械加工工艺系统中，影响加工精度的其他风素综合称为加工方法误ΔG。上述各项误差均导致刀具相对工件的位置不精确，从而形成总的加工误差∑Δ。如图3.2。

## Slide 10
5. 保证加工精度的条件
工件在夹具中加工时，总加工误差∑Δ为上述各项误差之和。由于上述误差均为独立随机变量，应用概率法叠加。因此，保证工件加工精度的条件是:
即工件的总加工误差∑Δ应不大于工件的加工尺寸公差δK。
为保证夹具有一定的使用寿命，防止夹具因磨损而过早报废，在分析计算工件加工精度时，需留出一定的精度储备量JC。因此将上式改写为：
∑Δ≤δK-JC；或者：JC=δK-∑Δ≥0。
当JC≥0时，夹具能满足工件的加工要求。JC值的大小还表示夹具使用寿命的长短以及夹具总图上各项公差值δK确定得是否合理。

## Slide 11: Thanks For Watching.
谢谢大家！